## Slide 1
计算机组织与结构
东南大学计算机学院 任国林
Email: renguolin@seu.edu.cn

## Slide 2
目标1—掌握计算机组成及工作原理
*建立计算机系统的整机概念
*掌握计算机的组成及工作原理
*了解计算机组成的新技术 (计算机结构是高阶课程的内容)
目标2—训练分析与计算能力
*掌握计算机组成的性能分析方法
*通过量化计算，加深对组成及工作原理的理解
目标3—培养设计与开发能力
*通过实验，培养逻辑设计及应用开发能力
课程目标
Notes: 结构与组成是算法设计与算法实现的关系，结构不是本课程研究的内容

## Slide 3
教学要求
先修课程—数字逻辑电路、程序设计基础
教学方式—理论教学＋实验教学
(64学时) (16学时)
参考教材—任国林.计算机组成原理(第2版).
电子工业出版社,2018
考核方式—平时＋实验＋期末
(10%) (10%) (80%)
Notes: 逻辑电路基础：
组合电路—逻辑门、布尔代数、卡诺图化简
组合电路应用—一位加法器、译码器、编码器、多路选择器、移位器
时序电路—D锁存器、D触发器、J-K触发器、寄存器、移位寄存器

## Slide 4
第1章 计算机系统概述

## Slide 5
※主要内容
⑴ 计算机模型(冯·诺依曼计算机)
硬件结构＋工作方式，程序执行过程
⑵ 计算机硬件组成
计算机基本结构、主要部件，总线互连基础
⑶ 计算机层次结构
系统的层次结构，结构与组成的关系
⑷ 计算机工作过程
程序执行机制，程序执行实现方法
⑸ 计算机性能指标
硬件技术指标，计算机性能指标

## Slide 6
§1.1 计算机的功能与软硬件
*计算机：指电子数字计算机，
采用按位及跳跃方式计算，具有逻辑判断功能
电脑的由来
创造工具、通信工具、用户可定制工具
1、计算机的功能
*计算机的设计目标：
*计算机的基本功能：数据处理、数据存储、数据传送
*计算机功能的实现方法：
2、计算机的软硬件
*计算机硬件：
*计算机软件：
具备特定功能的部件
表示功能需求的信息(程序)
*计算机的特征：软件功能靠硬件实现，硬件性能靠软件反映
？
执行用户编制的程序

## Slide 7
 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代
年代 | 1946~1958 | 1958~1964 | 1964~1971 | 1971至今
元器件 | 电子管 | 晶体管 | SSI、MSI | LSI、VLSI、ULSI
主存 | 磁心 |  | 半导体 | 
辅存 | 纸带、磁带 |  | 磁盘 | 光盘
字长 | 4/8 |  | 8/16/32/64 | 
操作系统 | 无 | 单道批处理 | 多道批、分时 | 多种
速度(次/s) | 40,000 | 200,000 | 1,000,000 | 2500亿万
1、计算机的产生与发展
*发展趋势：从第四代起向两极发展 ←应用普及所致
微型机—向更微型化、网络化、智能化发展
大型机—向巨型化、并行化、超高速发展
§1.2 计算机的发展历程

## Slide 8
2、微型计算机的产生与发展
微处理器 | 字长 | 主频 | MEM地址 | 其他 | 年代
8080 | 8 |  |  |  | 1974
8086 | 16 | 4.77MHz | 20位 | 实模式 | 1978
8088 | 16 | 4.77MHz | 20位 | (8位数据接口) | 1979
80286 | 16 | 6MHz | 24位 | 虚地址保护模式(段式VM雏形) | 1982
80386 | 32 | 12.5MHz | 32位 | 虚拟存储器、Cache | 1985
80486 | 32 | 25MHz | 32位 | RISC、流水线 | 1989
Pentium | 32 | 66MHz | 32位 | 超标量流水线、MMX | 1993
Pentium Pro | 32 | 133MHz | 36位 | 超级流水、动态执行 | 1995
Pentium Ⅱ | 32 | 200MHz | 36位 | DIB | 1997
Pentium Ⅲ | 32 | 450MHz | 36位 | SSE、非阻塞Cache | 1999
Pentium 4 | 32 | 3.2GHz | 36位 | SSE2、Trace Cache | 2000
Core 2 Duo | 64 | 1.6GHz |  | 双核 | 2006
*发展趋势：面向应用(桌面/服务器/嵌入式)，
开发并行性(指令级→线程级→内核级)

## Slide 9
§1.3 计算机的硬件组成
一、冯·诺依曼计算机
*硬件结构：由运算器、存储器、控制器、I/O设备组成
特征—以运算器为中心 →运算与I/O串行(性能差)
输入设备
运算器
控制器
注： 数据信息
指令信息
控制信息
存储器
输出设备
*数据的表示与运算：
指令及数据均采用二进制方式表示， ←实现方便
运算亦采用二进制方式
Notes: 部件功能：运算器—进行算术/逻辑运算；存储器—存储程序和数据；控制器—控制程序执行过程(各部件自动、协调地工作)；
输入设备—将外部信息形式→机器内部信息形式；输出设备—将机器内部信息形式→外部信息形式

## Slide 10
*工作方式： --存储程序方式
程序存储—程序和数据预先存放在存储器中
程序执行—机器工作时，自动、逐条地取出指令并执行
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
指令地址
*程序执行过程：
程序组成—由指令序列组成，指令有顺序型、跳转型
执行顺序—
执行过程—
*存储器结构：
由定长单元构成的一维空间(线性空间)，按地址访问
不总是顺序执行，常用指令地址序列表示
└→下条指令地址由当前指令产生
为什么？
为什么？
循环的指令执行过程 ←指令地址逐条产生
指令与数据长度不固定，简化实现复杂度
为什么要取？
Notes: 有跳转型指令的原因：计算机具有逻辑判断功能，执行顺序会变化

## Slide 11
二、计算机的结构与部件
9
1、计算机的基本结构
*基本结构：基于冯·诺依曼计算机进行改进
*改进方法1：多种存储器共存的存储器结构 ←提高性/价
外部设备
·输入设备
·输出设备
·辅助存储器
主
存
储
器
MM
控制单元CU
CPU
算术逻辑单元ALU
主机
特征—CPU只直接访问主存
*改进方法2：以存储器为中心的硬件结构 ←提高性能(并行化)
(缓冲技术＋DMA技术)
术语—主机、主存、辅存
Notes: 主存（Main Memory）、辅存（Secondary Memory）

## Slide 12
2、计算机部件的基本组成
(1)存储器 --泛指主存(辅存属于外设)
*功能：存储信息(指令和数据)，可以按地址访问
*组成：存储阵列、地址译码、I/O控制等 ←数电讲过
*术语：存储元、存储单元、存储阵列，
存储单元地址、存储单元长度(存储字长)，
地址
……
存储
阵列
I/O电路
地址译码器
……
数据
命令
w
n
抽象
存储器容量＝2n×w 位
…
…
…
…
…
…
0
1
2n -1
w-1 … 1 0
…
一维排列示例
0
1
…
2n -1
…
…
w个存储元
存储单元
*应用：主存、辅存等的参数可不同、存储单元叫法也不同
(概念与实例的关系)
Notes: 存储元—可存储一个二进制位的元件，存储单元—可同时存储一串二进制位的元件(与一个地址相对应)，存储阵列—所有存储单元的集合；
存储单元地址—每个存储单元被赋予的唯一编号，存储单元长度—一个存储单元能存储的二进制信息位数
存储字—存储单元内存储的二进制编码(信息内容)，存储字长—存储字所含二进制信息的位数；
存储容量—存储阵列可存储的二进制位数。

## Slide 13
*访问操作的实现过程：
读操作—接收地址及命令，选择单元及启动操作，输出数据
…
I/O电路
地址译码器
…
…
…
…
①0…01
①Read
地址译码器
I/O电路
②1#的存储字
写操作—接收地址及命令、数据，选择单元及完成操作

## Slide 14
(2)运算器
*功能：实现多种运算、暂存运算结果
运算类型—算术、逻辑、移位、饱和等
数据类型—整数、实数、布尔数等
*组成：由ALU、FPU、REGs等组成， ALU为组合逻辑部件，
REGs为时序逻辑部件(读为组合逻辑操作)
常放在寄存器中
*操作的实现过程：
加法运算— A←d 1、B← d 2、op← x ，延迟Δt1后F＝ d 1＋ d 2
REG读操作— Rr←y， 延迟Δt2后Q＝Ry的内容；
REG写操作— Rw←z、D← d 3、Wr←1，CP上升沿后Δt3完成
ALU无乘/除功能
op
ALU
寄存器组REGs
(如8×16位)
A B
F
Rr
RwWr
CP
D
Q
组合逻辑操作的结果还需保存

## Slide 15
(3)控制器
*功能：控制各部件协调地工作，以实现程序执行过程
*程序执行过程的实现方案：用寄存器PC存放指令地址(循环变量)
过程—
实现—
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
(循环处理)
指令地址寄存器PC
存储器
指令内容寄存器IR
指令
译码器
ID
＋“1”
地址计算部件
功能部件
转移时
顺序型
*组成：PC、IR、ID、时序部件及控制信号形成部件等
指令寄存器IR
…
程序计数器PC
指令译码器ID
控制信号形成部件
时序部件
控制器
…

## Slide 16
(4)输入/输出设备
*功能：实现信息的输入/输出、格式转换
类型—键盘、鼠标、显示器、打印机、磁盘等
*组成：由设备部件、驱动器组成
设备部件—机、光、点、磁等部件
驱动器—传感器、控制电路等，使相关部件协调工作
机器周期(取指)
机器周期(分析)
机器周期(执行)
节拍周期T0
节拍周期T1
节拍周期T2
指令周期
主时钟信号
*时序部件产生的信号示例：

## Slide 17
三、计算机的部件互连
*互连方式：总线方式、点点方式(又称分散方式)
1、总线结构
*总线：一组用于信息传输的公共信号线
*总线互连的特点：
缺点是分时传输(同时仅一个设备可发送信息)
*采用总线互连的硬件结构：通过I/O接口连接所有设备
主存
…
系统总线
主存控制器
CPU
USB接口
键盘
显示适配器
显示器
硬盘控制器
硬盘
总线控制器
*系统总线组成：地址总线、数据总线、控制总线(控制/状态)
总线设备分类—主、从设备
总线操作分类—发送、接收
思考1：如何区分不同从设备？
思考2：如何区分主存/外设？
思考3：为何要有状态线？
Notes: 主/从设备—拨/接电话的人
思考1：每个设备有一个唯一的编号（ID），CPU按地址访问
思考2：通过地址区分（2个操作命令），通过命令区分（都从0编址）

## Slide 18
2、总线传输
*传输类型：读、写(或输入、输出) ←相对于主设备而言
*传输过程：2个步骤
⑴地址期—主设备发出地址/命令，从设备判断、响应
⑵数据期—根据命令交换数据，从→主(读)或主→从(写)
CPU
AB
DB
CB
主存
外设
②状态
②数据
①地址
①命令R
CPU
AB
DB
CB
主存
外设
②状态
②数据
①地址
①命令W
CLK
ABus
DBus
CBus(RD)
CBus(WR)
地址
数据
CLK
ABus
DBus
CBus(RD)
CBus(WR)
地址
数据
如何表示总线空闲？

## Slide 19
§1.4 计算机系统的层次结构
一、计算机的层次结构
直接执行机器指令
机器语言级机器 M1
用机器语言编程
汇编语言级机器 M3
用汇编语言编程
用汇编程序翻译 成机器语言程序
高级语言级机器 M4
用高级语言编程
用编译程序翻译 成汇编语言程序
或机器语言程序
操作系统级机器 M2
使用OS命令操作
用机器语言解释 操作系统命令
微程序级机器 M0
用微指令系统实现
用微程序解释 机器指令
直接执行微指令
虚拟机器
实际机器
*层次结构：不同程序员所看到的计算机结构
*术语：指令、语句，翻译、解释
Notes: 语句-指令概念的区别
实际机器—所写程序能够被硬件直接识别的执行的机器
汇编语言级、高级语言级—方便程序员；OS级—提高好用性(非程序员用户)；uPrg级—提高硬件性能

## Slide 20
二、计算机软硬件关系
*从系统组成看：软件和硬件是一个整体
*从用户角度看：软件和硬件在逻辑上是等价的
如—乘法功能可用乘法指令实现，可用加法指令的循环实现
设计者的选择依据—性能、成本、可靠性等
选择的发展趋势—软硬件交界面上移
*从设计者角度看：软件和硬件直接影响性能与成本
如何划分—计算机结构研究的内容

## Slide 21
机器语言级机器 M1
微程序级机器 M0
硬件
软件
汇编语言级机器 M3
高级语言级机器 M4
操作系统级机器 M2
软硬件交界面
三、计算机结构与组成
*计算机结构(Architecture)：硬件的概念性结构和功能特性
( 机器语言程序员所看到的计算机属性 )
数字电路级机器
*计算机组成(Organization)：计算机结构的逻辑实现
( 计算机硬件设计人员所看到的计算机属性 )
功能部件组织、数据通路设计、控制机构、排队及缓冲技术等
器件技术、组装技术等
*计算机实现(Implementation)：计算机组成的物理实现
ISA(Instruction Set Architecture)
指令系统、数据表示、寻址方式,
存储系统，I/O系统、信息保护等
*相互关系： 硬件功能确定→逻辑实现→物理实现
Notes: 关系举例：乘法功能的有/无、乘法器/加法+移位、器件，存储系统—容量+编址、速度保证、芯片

## Slide 22
§1.5 计算机系统的工作过程
一、计算机的工作方式
*存储程序方式：程序及数据预先存放在存储器中；
机器工作时，自动、逐条地取出并执行指令
*程序的执行顺序：常用指令地址序列表示
指令地址—指令在MEM中的首地址(逻辑地址、物理地址)
指令地址 (逻辑地址) | 指令内容 (暂用C语言描述)
0 | LP: nSum+=nCnt；
1 | nCnt++；
2 | if (nCnt<3) goto LP；
4 | COUT>>nSum；
指令地址 (主存地址) | 约定顺序 | 下条指令地址 (顺序表示)
2000 | ⑴ ⑷ ⑺ | ＝(PC)＋1
2001 | ⑵ ⑸ ⑻ | ＝(PC)＋1
2002 | ⑶ ⑹ ⑼ | ＝2000 或＝(PC)＋2
2004 | ⑽ | ＝(PC)＋1
指令地址序列—NextPC＝(PC)＋“1” 或 NextPC＝指令计算结果

## Slide 23
*程序的执行机制：循环的指令执行过程
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
(循环处理)
性能分析—顺序型指令，NextPC计算与指令内容无关，可提前
转移型指令，NextPC计算与数据操作无关，可提前
实现方案—指令执行过程与计算NextPC重叠
过程：
实现：
NextPC←计算结果
取指令
分析指令
执行指令
NextPC←(PC)＋“1”
指令地址寄存器PC
存储器
指令内容寄存器IR
指令
译码器
ID
＋“1”
地址计算部件
功能部件
转移时

## Slide 24
14
1、模型机基本结构
可以实现指令系统中所有指令的约定功能
二、程序执行过程
CPU
Addr
Data
Cmd
…
控制信号形成部件
时序部件
ID
+“1”
AC
ALU
IR
PC
…
数据通路结构(如总线)
系统总线(ABus、DBus、CBus)
外部设备
(含辅存)
I/O接口
……
存储
阵列
I/O电路
地址译码器
…
主存
说明：AC—累加器，既存放源操作数、又存放目的操作数的寄存器
15
Notes: MEM[MAR]表示MEM中地址为(MAR)的存储单元内容

## Slide 25
2、机器语言程序的形成
*模型机的指令系统：指令由操作码、地址码组成
*y=x+b的机器语言程序：(看懂功能即可)
MEM地址 | 指令或数据 | 功能说明
0 | 001 00100 | AC←x (00100单元)
1 | 011 00101 | AC←(AC)＋b (00101单元)
2 | 010 00110 | y←(AC)
3 | 100 00000 | 停机
4 | x | 原始数据x (冯氏模型要求)
5 | b | 原始数据b
6 | y | 结果数据y
指令格式
001 addr
取数LD ：AC←M[addr]
010 addr
存数ST ：M[addr]←(AC)
011 addr
加法ADD：AC←(AC)＋M[addr]
100 00000
停机HLT：
指令功能
将addr单元内容取到AC中
将AC内容存到addr单元中
将AC内容与addr单元相加
结束程序执行
指令功能说明

## Slide 26
*程序执行的操作过程：
①取指—(PC)→MEM(读)→IR，(PC)＋“1”→PC
②分析—(IR)→ID→CU
③执行—实现指令约定操作，指令转移时重写PC，转①
功能部件
PC
主存MEM
ID
＋“1”
IR
顺序型
下条指令地址
当前指令地址
当前指令内容
*程序执行的初始条件： （准备工作）
①程序内容--已经存放在主存(MEM)中
②程序入口地址--已经存放在PC中
3、程序执行过程
地址计算部件
转移型
转移时
/转移型

## Slide 27
*机器语言程序y=x+b执行过程示例：假设(PC)=00000
001 00100
011 00101
010 00110
100 00000
AC←[x]
AC←(AC)+[b]
[y]←(AC)
停机
00000
00001
00010
00011
指令地址 指令内容 指令功能
程序执行过程—循环的指令执行过程 ←各REG值不断变化
Ad(IR)→MEM(R)→AC
PC→MEM(R)→IR
OP(IR)→ID
＋1→PC
Ad(IR)→MEM(R)→ALU(+)→AC
AC→ALU
PC→MEM(R)→IR
OP(IR)→ID
＋1→PC
Ad(IR)及(AC)→MEM(W)
PC→MEM(R)→IR
OP(IR)→ID
＋1→PC
(STOP)
PC→MEM(R)→IR
OP(IR)→ID
＋1→PC
数据通路结构(如总线)
MEM
AC
PC
IR
ID
＋“1”
ALU
24
25

## Slide 28
§1.6 计算机系统的性能指标
一、性能指标
*系统性能：指计算机硬件性能，通过计算机软件反映
1、硬件的技术指标
*机器字长：指CPU一次能处理数据的二进制位数
字长单位—二进制位(bit)
n位CPU—机器字长为n位的CPU
(Intel 8086是16位CPU，Core 2 Duo是64位CPU)
特性—决定了ALU、数据REG、数据通路的位数
指定点整数运算
24

## Slide 29
*CPU主频：指CPU内部的主时钟信号的频率，常用f 表示
└→用于最基本操作的定时
频率单位—1GHz=1×103MHz=1×106KHz=1×109Hz
*存储容量：包括主存容量、辅存容量，大小均可配置
容量单位—1GB=1×210MB=1×220KB=1×230B=8×230bit
主时钟周期—CPU主时钟信号的宽度，常用TC表示(TC =1/f )
主存地址空间—主存最大容量时的地址空间
CPU可寻址空间—受主存地址空间影响，＝主存地址位数
…
配置
容量
bw-1 … b0
… …
主存地址空间
(CPU可寻址空间)
主存单元长度
0…00…0
0…01…1 0…10…0
1…11…1
主存地址位数
An-1 … A0
…
… …
… …
最大容量
17
16

## Slide 30
2、计算机性能指标
特点—反映了单任务计算机系统的软硬件总体性能
如算法及编译程序、指令系统、硬件组成←┘
CPU时间—TCPU＝IN ×CPI×TC＝
IN —程序执行指令数(≠程序代码行数)，
TC—CPU主时钟周期(=1/f )，
CPI(Cycles Per Instruction)—一条指令执行所需TC数(平均值)；
n —指令系统的指令类型数，CPIi —第i 种指令的CPI，
Ii —程序中第i 种指令的执行次数
*响应时间：一个任务从提交到完成的总时间
即T响应＝TCPU＋T等待，T等待指I/O操作、OS开销等时间
优化设计—T等待期间CPU执行其他程序(→多任务计算机系统)
指标的应用—常用来评价CPU性能(TCPU＝T用户CPU＋T系统CPU )
Notes: T等待包括等待I/O完成、OS调度时间

## Slide 31
例1—某机主频为2GHz，指令系统包含2类指令(Ⅰ类及ⅠⅠ类)，指令长度均为2B(Byte)，每条指令执行时间分别为5个和8个主时钟周期。程序A执行时，Ⅰ类指令执行了3*105条，Ⅱ类指令执行了7*105条，求程序A执行的CPU时间。
解：TCPU＝(3*105×5＋7*105×8)/(2×109)＝3.55ms
29
例2—续例1，程序B大小为2MB，其中30%为Ⅰ类指令；程序B执行时，有10%的Ⅰ类指令和20%的ⅠⅠ类指令各执行了30次，其余指令均只执行了1次。求程序B执行所需的时钟周期数。
解：指令数—Ⅰ类有0.3*220条，Ⅱ类有0.7*220条；
执行指令数—Ⅰ类为0.3*220×(10%×30＋90%)＝1.17*220条，
ⅠⅠ类为0.7*220×(20%×30＋80%)＝4.76*220条；
所需时钟周期数—(1.17*220×5＋4.76*220×8)＝43.93×220个

## Slide 32
例3—计算机M1主频为2GHz，计算机M2与M1具有相同的ISA (Instruction Set Architecture)，M2的主频高于M1、CPI大于M1。若程序A在M1上的运行时间为10s，程序A在M2上运行所需时钟周期数为在M1上的1.5倍，欲使程序A在M2上运行时间为6s，则M2的主频至少为多少？
解：设 程序A在M1、M2上运行所需时钟周期数各为N1、N2
则 TCPUM1＝N1×TC，N1＝TCPUM1 /TC＝10s×2GHz＝20G个
N2＝1.5×N1＝1.5×20G＝30G个
依题意 TCPUM2＝N2×TC ＝6s
则 f ＝1/TC ＝ N2 /TCPUM2＝30G/6s＝5GHz
分析—∵f /f＝5/2＝2.5，TCPUM1/TCPUM2＝10/6＝1.67
∴主频只是影响系统性能的因素之一

## Slide 33
特点—反映了多任务计算机系统的软硬件总体性能
MIPS(每秒百万次指令)：
缺点—不能反映指令功能强弱(可用相对MIPS方法)
表示—常用MIPS及MFLOPS代替 (∵工作量定义未能统一)
*吞吐率(吞吐量)：单位时间内能处理的工作量
即TP＝n个任务的总工作量÷n个任务的总时间
MFLOPS(每秒百万次浮点运算)：
缺点—不能反映整体性能(只反映浮点操作能力)
*其他指标：RAS(可靠性/可用性/可维护)，兼容性等
通常T总 ＜ ∑T响应i
30
Notes: RAS—Reliablity, Availability, Servicebility
可用性=MTTF/(MTTF+MTTR)，MTTF为平均无故障时间，MTTR为平均修复时间
好用性~环境系统、界面，环境（命令行、GUI、服务器、浏览器）

## Slide 34
二、性能优化
1、冯·诺依曼计算机的性能瓶颈
*CPU-MEM访问瓶颈：访存频率高、用逻辑地址访问
其它因素—MEM与CPU速度差距较大(受限于S-V-C需求矛盾)
解决方案—需从结构与技术方面解决速度匹配问题
*指令串行执行瓶颈：无法并行化
解决方案1—提高速度，受限于器件技术，
需从器件技术方面提高性能 ←效果有限
解决方案2—并行处理，受限于指令间的相关性，
需从结构与技术方面解决问题 ←主流方向

## Slide 35
2、性能优化
*性能平衡设计：减少访存延迟，提高访存效率
*CPU性能设计：提高并行性，减少串行损失
增设Cache—在CPU-主存之间(可不访问主存)，TCache＜T主存
改进总线—增加总线宽度，采用多级总线
优化地址变换—变换/访问并行
开发并行性—操作级流水→操作级并行→指令级并行→
采用数据流技术—乱序执行
使用前瞻执行技术—按预测方向执行，猜错时再回头执行
11

## Slide 36
3、现代计算机的结构类型
按Flynn分类法，有SISD、SIMD、MISD、MIMD四种结构
MISD结构(抽象划分)
…
DS
IS1
IS1
ISn
…
DS
ISn
MMm
…
MM1
PU1
PUn
CU1
CUn
MIMD结构(多处理机)
…
DS1
IS1
IS1
ISn
…
DSn
ISn
MMm
…
MM1
PU1
PUn
CU1
CUn
SIMD结构(并行机)
CU
…
DS1
IS
IS
PUn
DSn
PU1
MMm
…
MM1
※本课程的重点：SISD结构计算机(串行计算机)
SISD结构(串行机)
CU
MM
IS
IS
PU
DS
注： IS—指令流(Instruction Stream)
DS—数据流(Data Stream)
作业1：P19—3、4、10、16
Single Instruction Multiple Data
Notes: SIMD--single instruction multiple data

## Slide 37
第1章—计算机系统概述
计算机的模型、硬件组成、工作过程、性能指标
第3章—存储系统
层次结构，RAM组成，主存、Cache、虚存的组成及工作原理
第2章—数据的表示和运算
数据的编码及表示，定点及浮点运算方法，运算器组成
计算机软件（指令串及数据）
CU
ALU
存储器
…
系统总线
I/O设备1
I/O接口1
I/O设备2
I/O接口2
I/O设备n
I/O接口n
附：课程内容的组织
如何提高性能、性/价？

## Slide 38
第4章—指令系统
指令功能与格式，操作数存放及寻址方式，CISC/RISC
第6章—总线 概念，总线仲裁，定时与传输方式，互连结构
第5章—中央处理器
CPU的组成及工作流程，指令的执行过程，数据通路的组织
CU的组成，硬布线及微程序CU设计，异常处理，指令流水线
第7章—I/O系统 组成，外部设备，I/O接口，I/O方式(4种)
计算机软件（指令串及数据）
CU
ALU
存储器
…
系统总线
I/O设备1
I/O接口1
I/O设备2
I/O接口2
I/O设备n
I/O接口n