## Slide 1
第二章 数据的表示与运算

## Slide 2
※主要内容
⑴数据的编码
进制转换，机器数编码、十进制数编码、字符编码，校验码
⑵数据的表示
数据的表示方法，整数的表示、实数的表示，
非数值数据的表示(含运算实现)
⑶定点数的运算 (含位扩展、除法不要求)
有/无符号的加减、移位、乘法运算方法及部件组织
⑷浮点数的运算 加减运算方法
⑸十进制数的运算
运算方法，加减法的校正规则，十进制加减法器组成
⑹运算器的组织
常用逻辑部件，ALU的组成，运算器的组织(部件及互连)

## Slide 3
§2.1 数据的编码
一、数制及其转换
1、进位计数制
*进位计数制：用一组符号、统一规则表示数值的方法
又称进制或数制，参数有数码、基数和位权
*常用的4种进制：
 | 二进制 | 八进制 | 十进制 | 十六进制
数码 | 0,1 | 0,1,…,7 | 0,1,…,9 | 0,1,…,9,A,B,…,F
基数 | 2 | 8 | 10 | 16
位权 | 2i | 8i | 10i | 16i
书写形式 | B | O | D | H
*R进制数展开：(N )R=(kn-1…k1k0.k-1k-2…k-m)R=
其中，ki∈{0,1,…(R-1)}
Notes: 位权由进位规则决定

## Slide 4
2、R进制数→十进制数转换
例1—(101.01)2 =(1×22+1×20+1×2-2)10=(5.25)10
(3A.C)16 =(3×161+10×160+12×16-1)10=(58.75)10
3、十进制数→R进制数转换
(1)十进制整数→R进制整数转换
例2— (19)10=(10011)2 (19)10=(23)8
余数
2 19 1 (最低位)
2 9 1
2 4 0
2 2 0
2 1 1 (最高位)
0
余数
8 19 3 (最低位)
8 2 2 (最高位)
0
*转换规则：按位权展开
*整数转换规则：除基取余、上右下左

## Slide 5
(2)十进制小数→R进制小数转换
整数部分
0.6875×2 = 1.375 1 (最高位)
0.375 ×2 = 0.75 0
0.75 ×2 = 1.5 1
0.5 ×2 = 1.0 1 (最低位)
(0.6875)10 = (0.1011)2
整数部分
0.6875×8 = 5.5 5 (最高位)
0.5 ×8 = 4.0 4 (最低位)
(0.6875)10 = (0.54)8
例3—将(0.6875)10分别转换成二、八进制数
(3)十进制数→R进制数转换
*转换规则：分别转换整数部分、小数部分，然后合并
练习1—(19.6875)10=(X)2=(Y)8，X=？Y=？
*小数转换规则：乘基取整、上左下右
Notes: 练习1—=(10011.1011)2=(23.54)8

## Slide 6
4、二、八、十六进制数相互转换
*数位长度关系：1位八进制＝3 bit， 1位十六进制＝4 bit
*转换规则：从小数点向两边分别转换，
数位不够时补零、无效的零删除
例4—(13.724)8=(001 011.111 010 100)2=(1011.1110101)2
(10011.01)2=(010 011.010)2=(23.2)8
例5—(2B.E)16=(0010 1011.1110)2=(101011.111)2
(11001.11)2=(0001 1001.1100)2=(19.C)16
练习2—(21.75)10＝(X)2＝(Y)8＝(Z)16，X=？Y=？Z=？
(2D.E)16＝(A)2＝(B)8＝(C)10，A=？B=？C=？
Notes: 练习2—(21.75)10=(10101.11)2=(25.6)8=(15.C)16, (2D.E)16＝(101101.111)2＝(55.7)8＝(45.875)10

## Slide 7
二、机器数及其编码
*数学上的数据：
数据组成—[符号] 数值 [小数点 数值]
如：(10)2、(+10)2、(-10)2、(-10.1)2
运算特征—符号与数值分开运算，减法先比较大小
*机器数：计算机内部用编码表示的数据(可表示符号、小数点)
真值—数学上带+/-、.的数据
如—(+10)2→(010)2、(-10)2→(110)2、(-10.1)2→(110101)2
*机器数的编码：
目标—便于硬件实现运算(符号/数值一起运算、减法不比较大小)
编码方法—原码、补码、反码、移码等，
均用二进制表示 ←硬件仅0/1两个状态
[ ]表示可缺省

## Slide 8
1、原码(sign-magnitude)表示法
*编码思想：机器数的最高位为符号位(0/1表示+/-)，
其余位(数值位)为真值的绝对值
*整数原码定义：设X=±xn-2…x0，则[X]原=xn-1xn-2…x0，即
[X]原 =
X 0≤X＜2n-1
2n-1 - X = 2n-1 +|X| -2n-1＜X≤0
例1—[+1101]原=01101，[-1101]原=11101，
若[X]原=1101，则X=-101
例2—若[+X]原=0110，则[-X]原=1110
若[+Y]原=0000，则[-Y]原=1000 ※[+0]原≠[-0]原
练习1—若X=-01000，则[X]原=？ 若[Y]原=101010，则Y=？

## Slide 9
*小数原码定义：
设X=±0.x-1…x-(n-1)，则[X]原=x0 .x-1…x-(n-1)
[X]原 =
X 0≤X＜1
1-X=1+|X| -1＜X≤0
例3—[+0.1001]原=0.1001；[-0.1001]原=1.1001
若[X]原=1.01，则X=-0.01
*原码的特性：
①X与[X]原关系—[X]原与X表示值的范围相同，
[+0]原≠[-0]原 ←2n个码表示2n-1个数
②运算方法—符号与数值分开运算、减法先比较大小
└→不利于硬件实现←┘
机器数中.被隐含
编码时省略0

## Slide 10
2、补码(twos complement)表示法
编码目标—符号与数值一起运算，减法无需比较大小
(1)有模运算与补数
*有模运算：运算仅计量小于“模”的部分，其余部分被丢弃
示例：时针从10点拨向7点：①10－3＝7，②10＋9＝7＋12＝7
模—计量系统的计数范围
*补数：若a、b、M满足a＋b＝M，称a、b互为模M的补数
特征—若A、B、M满足A＝B＋kM (k为整数)，
则记 A≡B (mod M)，称B和A为模M的同余
运算特征—c－a = c－(M－b) = c＋b (mod M)，
即减去一个数等价于加上这个数的补数
└→减法可转化为加法→简化硬件
符合硬件运算特征

## Slide 11
*补码编码目标的实现思路：
减法无需比较大小—
符号/数值一起运算—
(2)补码定义
*编码思想：机器数的最高位为符号位(0/1表示+/-)，
其余位(数值位)为X的本身或正补数
*整数补码定义：
设X=±xn-2…x0，则模为2n，[X]补=xn-1xn-2…x0，即
[X]补 = 2n +X (mod 2n) =
0+X 0≤X＜2n-1
2n-1 +(2n-1 -|X|) -2n-1≤X＜0
说明—为了使负数的xn-1=1，模必须为2n(不是2n-1)
减法用加法实现 ←加法无需比较
示例— 9－4≡9＋8 (mod 12)，4－9≡4＋3 (mod 12)
负数用其正补数表示 ←同符号数加法示例— 4＋(-3)≡4＋9≡1 (mod 12)，(-4)＋2≡8＋2≡10 (mod 12)
结果为本身或正补数
Notes: 负数用正补数表示，加法运算时操作数的符号相同，只进行加法，结果符号按规则确定

## Slide 12
例4—[+0001]补=00001，[-0001]补=10 0000+(-0001)=11111
[+1111]补=01111，[-1111]补=10 0000+(-1111)=10001
练习2—若X=-01000、Y=+01000，[X]补=？[Y]补=？
例5—n=5、X≥0时，[X]补最大编码=01111，Xmax=25-1-1=+15
X＜0时，[X]补最小编码=10000，Xmin=-25-1 =-16
※补码表示数的个数比原码多1个
原码 无 11…11 10…01 10…00
00…00 00…01 01…11
补码 10…00 10…01 11…11 00…00 00…01 01…11
真值 -2n-1 -(2n-1-1) -1 0 +1 +(2n-1-1)
[+0000]补=[-0000]补=00000 ※数0的补码唯一

## Slide 13
*小数补码定义：
设X=±0.x-1…x-(n-1)，则[X]补=x0 .x-1…x-(n-1)
[X]补 = 2+X (mod 2) =
X 0≤X＜1
1+(1-|X|) -1≤X＜0
例6—[+0.1011]补=0.1011
[-0.1011]补=2-0.1011=10.0000-0.1011=1.0101
说明—为了使负数的x0=1，模为2(不是1)

## Slide 14
②设X＝-xn-2…x0，[Y]补＝1yn-2…y0，xi及yi＝0或1
则[X]补＝2n+X = [2n-1+(2n-1-1)+1]+X
＝1 0 … 0 + 1 … 1 + 1＝1 0 … 0
- xn-2…x0 + xn-2…x0
+ 1
＝1 xn-2…x0 + 1
(3)补码的特性
*X与[X]补的关系：下述方法同样适用于纯小数
①设X＝+xn-2…x0，[Y]补＝0yn-2…y0，xi及yi＝0或1
则[X]补 ＝X＝0xn-2…x0，Y＝[Y]补＝+yn-2…y0
Y＝[Y]补-2n ＝1yn-2…y0-[2n-1+(2n-1-1)+1]
＝2n-1-2n-1 -( 1…1 - yn-2…y0 + 1 )
＝-( yn-2…y0 + 1 )

## Slide 15
例7—X=+0101，[X]补= X=-0101，[X]补=
0 0101；
1 1011
例8—[X]原=0 0101,[X]补=0 0101；
[X]原=1 0101,[X]补=1 1011
符号位不变
X→[X]补简便方法—
X为正数时，[X]补的符号位＝0、[X]补的数值位＝X数值位
X为负数时，[X]补的符号位＝1，[X]补的数值位＝X数值位 ＋1
[X]原→[X]补简便方法—
[X]原符号位为0时，[X]补＝[X]原
[X]原符号位为1时，[X]补的符号位＝1，
[X]补的数值位＝[X]原的数值位 ＋1
Notes: -2n-1补码由于数值位多1位，只能用定义公式计算：2n-2n-1=2n-1

## Slide 16
例9—[X]补=0 0101，X=+ 0101；
[X]补=1 1011，X=- 0101
例10—[X]补=0 0101,[X]原=0 0101；
[X]补=1 0101,[X]原=1 1011
符号位不变
[X]补→X简便方法—
[X]补符号位为0时，X的符号为正、 X数值位＝[X]补的数值位
[X]补符号位为1时，X的符号为负，
X数值位＝[X]补的数值位 ＋1
[X]补→[X]原简便方法—
[X]补符号位为0时，[X]原=[X]补
[X]补符号位为1时，[X]原的符号位＝1，
[X]原的数值位=[X]补的数值位＋1

## Slide 17
*[X]补与[-X]补的关系：
设[X]补=xn-1xn-2…x0，则
①当X≥0时，[X]补= X ，其中xn-1=0，
[-X]补 = 1xn-2…x0 +1 = xn-1xn-2…x0 +1
[X]补→[-X]补简便方法—[X]补的所有位取反、末位加1
[-X]补→[X]补简便方法—[-X]补的所有位取反、末位加1
例11—[X]补=1 0110，[-X]补= 0 1010
练习3—若X=-01001，[X]补=？[-X]补=？
若[X]补=101010，[-X]补=？-X=？
②当X＜0时，[X]补 = 2n -|X|，其中xn-1=1，
[-X]补 =|X|= 2n -[X]补=11…1-[X]补+1 = xn-1xn-2…x0 +1

## Slide 18
练习4—
①若X=+01001，[X]原= ，[X]补=
②若X=-01010，[X]原= ，[X]补=
③若[X]原=001010，X= ，[X]补=
④若[X]原=101110，X= ，[X]补=
⑤若[X]补=001110，X= ，[-X]补=
⑥若[X]补=101110，X= ，[-X]补=
⑦若[-X]补=101011，[X]补= ，[X]原=
⑧若[-X]补=001001，[X]补= ，[X]原=
8
15
0 01001 0 01001
1 01010 1 10110
+ 01010 0 01010
- 01110 1 10010
+ 01110 1 10010
- 10010 0 10010
0 10101 0 10101
1 10111 1 01001

## Slide 19
3、反码(ones complement)表示法
编码目标—作为补码转换时的过渡编码
*整数反码定义：设X=±xn-2…x0，取模=2n-1，则
[X]反 = (2n-1)+X (mod 2n-1) =
X 0≤X＜2n-1
(2n-1)+X -2n-1＜X≤0
例12—[+1101]反=01101，[-1101]反=10010
15
*反码与补码关系：
若X为正数，[X]补=[X]反；
若X为负数，[X]补=[X]反+1

## Slide 20
12
◇原码、补码、反码比较：
①机器数的最高位均为符号位(0/1表示正/负)
原码 无 11…11 10…01 10…00
00…00 00…01 01…11
反码 无 10…00 11…10 11…11
00…00 00…01 01…11
补码 10…00 10…01 11…11 00…00 00…01 01…11
真值 -2n-1 -(2n-1-1) -1 0 +1 +(2n-1-1)
④补码比原码、反码多表示一个负数
移码 00…00 00…01 01…11 10…00 10…01 11…11
②X为正数时，[X]原=[X]补=[X]反
③X为负数时，[X]原的符号位=[X]补的符号位=[X]反的符号位
[X]补的数值位=[X]原的数值位＋1
[X]反的数值位=[X]原的数值位

## Slide 21
4、移码表示法
编码目标—数据的真值连续时，机器数编码也连续
(如补码的符号位改为0/1表示负/正)
*整数移码定义：设X=±xn-2…x0，取模=2n、偏移量=2n-1，则
[X]移 = 2n-1+X (mod 2n) = 2n-1 + X -2n-1≤X＜2n-1
例13—[-111]移=0001，[-001]移=0111，[±000]移=1000，
[+001]移=1001，[+111]移=1111，[-1000]移=0000
补码 10…00 10…01 11…11 00…00 00…01 01…11
移码 00…00 00…01 01…11 10…00 10…01 11…11
真值 -2n-1 -(2n-1-1) -1 0 +1 +(2n-1-1)
*移码的特性：
①数轴上数的移码为连续编码，便于比较大小
②[X]移的符号位＝[X]补的符号位，[X]移的数值位＝[X]补的数值位

## Slide 22
三、十进制数编码
*BCD码(Binary Coded Decimal)：又称二-十进制编码，指用4位二进制编码表示1位十进制数位的编码方式
*BCD码种类：分有权码和无权码两种，最常用的是8421码
十进制数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8421码 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001
余3码 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100
BCD码的缺省编码—8421码！(特殊声明除外)
*十进制数的编码方法：
①每个数字对应一个BCD码，数符编码在最低位之后；
②用特定编码表示符号(如1100、1101表示正、负)；
③数字和数符的BCD码个数为偶数
例— +427为0100 0010 0111 1100，-23为0000 0010 0011 1101
Notes: 8421码—便于运算；格雷码—用于计数器时，每次只有一位变化；其他码--加减法时，最高位能正确产生进/借位
2421码—bit3的权为2，bit2的权为4，bit1的权为2，bit0的权为1。
5211码—bit3的权为5，bit2的权为2，bit1的权为1，bit0的权为1。
84-2-1码—bit3的权为8，bit2的权为4，bit1的权为－2(负2)，bit0的权为－1(负1)。
4311码-- bit3的权为4，bit2的权为3，bit1的权为1，bit0的权为1。
后4种编码的特征：0-9、1-8、2-7、3-6、4-5按位或的结果刚好为1111

## Slide 23
四、字符及字符串编码
1、字符编码
*字符编码：在字符集中的唯一数字化代码，表示序号或特征号
*字符的编码类型：交换码、内码、输入码、字模码
交换码—字符在传送时的编码(序号)，如ASCII码
内 码—字符在存储时的编码(数据)，如ASCII字符
相关: 字符集大小
相关: 输入法、字符集大小
相关: 字体、字号大小
相关: 字符集大小、存储单元长度
键盘
计算机B
转换
处理器
I/O接口
字模码
内码
输入码
显示器
处理器
计算机A
交换码
内码
内码
字符
数据
字符
字模库
MEM
交换码
交换码
I/O接口

## Slide 24
*字符编码的缺省编码：交换码！ (内码常称为字符数据)
*常见字符编码种类：
编码类型 | 码点 个数 | 编码长度 | 说明
ASCII码 | 128 | 7 | 美国标准信息交换码，英文，使用最广泛
EBCDIC码 | 256 | 8 | 扩展二-十进制交换码，英文，IBM定义
Unicode码 | 65536 | 16 | 统一字符码，有UCS-2、UCS-4两种字符集， 支持各国语言，使用较广泛
 | 232 | 32 | 
ANSI码 | 256 | 8 | 美国国家标准协会交换码，英文，含ASCII码
GB2312-80 | 7445 | 14 | 汉字国标码，中文
①码点数量—需要编码的信息个数(如交换码的字符数，字模码的点阵数) ②编码长度—采用定长编码，长度=log2 码点个数 |  |  | 
注意—字符内码中，大都为定长编码，Unicode为变长编码
Notes: Unicode有UTF-8、UCS-2、UTF-16等多种编码格式，UTF-8、UTF-16为变长编码，UCS-2为定长编码。
UTF-8长度为1B、2B、3B、4B，欧系语言字符用1Bytes或2Bytes表示，大部分亚系语言字符用3Bytes表示，一些补充字符用4Bytes表示。
UCS-2长度为2B。
UTF-16长度为2B、4B，欧系语言的字符（包括ASCII码）和大部分的亚系语言是用2Bytes表示的。

## Slide 25
2、字符串编码
*字符串特性：由多个字符构成，所含字符个数不固定
*字符串编码方法：
①由各个字符编码组成
②用特定编码标志字符串结束，结束编码放在最后
└←字符集包含该字符(如ASCII码为0的字符)
例—字符串“am”的ASCII编码为1100001 1101101 0000000
作业2-1：P86起2～6

## Slide 26
*数据校验过程： --冗余校验思想
①用待发数据(M)形成校验信息(P)，M与P一起传送
②用接收数据(M)形成校验信息(P)，用P及P检错/纠错
五、校验码
校验码—由数据位和校验位组成的编码
*常见校验码：奇偶校验码、海明校验码，循环冗余校验码
*校验原理：检错(检验)—检查校验码是否为非法码字
纠错(校正)—根据非法码字定位错误、位值取反
存储器
或
传输
线路
M
函数f
P
输出方
比较器
P
P
纠正器
M
函数f
M
输入方
CHK
S
码 距—任意两个编码的位值不同个数 (如000,011,101,110)
(校验码的码距需≥2，接收编码＝合法码字＋非法码字)
Notes: 教材中图不妥当(线宽度)

## Slide 27
1、奇偶校验码
*编码原理：使校验码中 1的位数为奇数(或偶数)
*校验原理：检测校验码中1的个数，确定是否有错
例1—
数据 | 1010010 | 0110100 | 1100011
奇校验码 | 10100100 | 0110100？ | 1100011？
偶校验码 | 10100101 | 0110100？ | 1100011？
*校验码编码方法：设数据信息为mnmn-1…m1
校验码的组成—需要1位校验位
校验位的编码—奇校验位：P=p1=mn+mn-1+…+m1+1 (mod 2)
偶校验位：P=p1=mn+mn-1+…+m1 (mod 2)
思考：如何实现模2加？
有奇校验/偶校验两种
编码时可约定为奇数/偶数
数据mnmn-1…m1
校验位p1
为什么？
Notes: 1位的原因：mnmn-1…m1逐位相加，得到1位结果，与1位的p再相加，即可满足要求

## Slide 28
*校验方法：
故障字S— S=P⊕P，其中P是接收的、P是形成的
检错— S=0时无错误，S=1时有错误
例2—
接收的奇校验码 | 故障字S | 错误位数(人工) | 发送码(参考)
1 0 1 0 0 1 0 0 | 0 | 0 | 1 0 1 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1 | ? | 1 | 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 0 1 1 0 0 | ? | 1 | 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 0 | ? | 2 | 0 1 1 0 1 1 0 1
*校验能力：只能检测奇数个错误，无纠错能力
(偶数个错误时P相同) (无法定位错误)
例3—接收的校验码①01001、②10100、③10011中，只有一个有奇数个错误，发送时采用的是奇校验码还是偶校验码？
*应用：广泛应用于I/O传输方面(有甚于无)
26

## Slide 29
2、海明校验码
*编码原理：数据分成多个有重叠的组，每个组奇偶校验编码
*校验原理：多重奇偶校验，即某位错误导致多个校验位出错，从而实现检错及纠错(定位)
*校验能力：与检验位数有关，如单纠错码SEC(纠正1位错误)
*校验方案：
设数据M=mn…m1，校验位P=pk…p1(有k个奇偶检验组)
实现细节：校验码的编码规则? k的取值?
故障字S— S=sk…s1，si=pi⊕pi=pi+pi (mod 2)
检错— S=0时无错误，S≠0时有错误
纠错— 用S值表示错误位置(应有n＋k种)，该位的值取反
27
Notes: SEC(Single error correction)

## Slide 30
*校验位位数k的确定：
校验能力的要求— 2k-1≥n+k，n+k为1位错误个数
k的取值—
n | 1 | 2～4 | 5～11 | 12～26 | 27～57 | 58～120
k(最小值) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
*校验码的编码规则： (以4个校验组为例)
故障字S值的约定—S≠0时表示错误位置(有n+k种)
无 错 误: 0000 (→校验码中位置从1开始编号)
校验位错: 0001(p1)、0010(p2)、0100(p3)、1000(p4)
数据位错: S的其余值(≥2个si=1)
校验码的组成—按“S值＝错误位置”规则排列
位置序号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
信息排列 | m11 | m10 | m9 | m8 | m7 | m6 | m5 | p4 | m4 | m3 | m2 | p3 | m1 | p2 | p1
校验位次重要(1个si=1)
Notes: 校验位错的损耗小于数据位，故如此安排P1P2P3P4

## Slide 31
29
位置H 信息 故障字S | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
 | m11 | m10 | m9 | m8 | m7 | m6 | m5 | p4 | m4 | m3 | m2 | p3 | m1 | p2 | p1
 | 1111 | 1110 | 1101 | 1100 | 1011 | 1010 | 1001 | 1000 | 0111 | 0110 | 0101 | 0100 | 0011 | 0010 | 0001
第4组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ |  |  |  |  |  |  | 
第3组 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | △ |  |  | 
第2组 | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | △ | 
第1组 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | △
数据分组规则— 出错位置-故障字S-出错校验组的关系
位置hk…h1上的数据位，加入第i校验组，i＝{x|hx=1}
检验位的编码方法— (缺省为偶校验方式)
p4＝m11+m10+m9+m8+m7+m6+m5 (mod 2)
p3＝m11+m10+m9+m8 +m4+m3+m2 (mod 2)
p2＝m11+m10 +m7+m6 +m4+m3 +m1 (mod 2)
p1＝m11 +m9 +m7 +m5+m4 +m2+m1 (mod 2)
S＝sk…s1
(＝)约定
产生(出错时)

## Slide 32
解：∵23-1＜7+3、24-1＞7+4 ∴校验位位数=4位；
例5—求字符b的ASCII码(m7…m1=1100010)的海明偶校验码
例4—若数据有16位，则海明校验码的校验位最少为多少位?
解：2k-1≥16+k，k最小为5位(24-1＜20、25-1＞21)
按故障字约定，校验码排列为m7m6m5p4m4m3m2p3m1p2p1
偶校验码＝m7m6m5p4m4m3m2p3m1p2p1＝1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
根据检验位编码规则，得 （偶校验方式）
p4=m7⊕m6⊕m5 =0
p3= m4⊕m3⊕m2 =1
p2=m7⊕m6 m4⊕m3 ⊕m1=0
p1=m7 ⊕m5⊕m4 ⊕m2⊕m1=0
30

## Slide 33
例6—续例5，说明下列接收的海明校验码是否有错，及错误时的位置。①11000011010、②11000001000、③11001001000
解：①接收的M=1100010、P=0110，可求得P=0100，
S=P+P(mod 2)，得S=0010，
∴有错误，位置2(p2)错误，数据M=1100010
②接收的M=1100000、P=0100，可求得P=0001，
S=P+P(mod 2)，得S=0101，
∴有错误，位置5(m2)错误，数据M=1100010
③接收的M=1101000、P=0100，可求得P=0110，
S=P+P(mod 2)，得S=0010，
∴有错误，p2错？实际是m4及m2位错(M=1101000)！
原因：SEC能检测并纠正1位错，只可发现2位错！
31
*应用：常应用于I/O传输、RAID存储等方面(出错概率小)

## Slide 34
3、循环冗余校验码—CRC(Cyclic Redundancy Check)码
*基本概念：
模2乘—部分积求和采用模2加法(无进位)求得
模2除—位商为部分余数的首位，
余数采用模2减法(即模2加法)求得
1 0 1 0
× 1 0 1
1 0 1 0
0 0 0 0
1 0 1 0 ＿
1 0 0 0 1 0
1 0 1
1 0 1 1 0 0 0 0
1 0 1
0 1 0
0 0 0
1 0 0
1 0 1
0 1 ……余数(比除数少1位)
编码与多项式—编码信息mn-1…m1m0可以用多项式mn-1Xn-1+
…+m1X+m0=M(X)来表示，mi=0或1时称M(X)为二进制多项式；
编码左移k位相当于M(X)·Xk

## Slide 35
*编码原理：使CRC码能够被整除
CRC码的组成—由数据及校验位组成，M(X)·Xk+R(X)
数据mn-1…m1
校验位rk…r1
校验位的编码—
R(X)为M(X)左移k位后、模2除以k+1位G(X)的余数
即 [M(X)·Xk]/G(X)=Q(X)……R(X) (模2除)
故 [M(X)·Xk+R(X)]/G(X) (模2除)
={Q(X)G(X)+ R(X)+R(X)}/G(X) (模2除)
=[Q(X)G(X)]/G(X)=Q(X)……0 (模2除)
例7—已知M(X)=1100，G(X)=X3+X+1，求其CRC码
解：G(X)=X3+X+1，即1011，因此，校验位R(X)为3位
M(X)·X3/G(X)=1100000/1011=1110……010 (模2除)
CRC码=1100000+010=1100 010
生成多项式

## Slide 36
*校验原理：用CRC码模2除以G(X)，若余数R(X)=0表示数据正确，否则用R(X)表明出错位置
对R(X)的要求1—①CRC码有错误时R(X)≠0，②不同位出错的R(X)不同，③R(X)只与码制及G(X)有关(与数据M无关)
例8—续例7，CRC码有1位错误时的余数特性：
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 | 出错 位置 | 余数 R(X)
m4 … m1 r3 … r1 |  | 
1 1 0 0 0 1 0 | 无 | 000
1 1 0 0 0 1 1 | A7 | 001
1 1 0 0 0 0 0 | A6 | 010
1 1 0 0 1 1 0 | A5 | 100
1 1 0 1 0 1 0 | A4 | 011
1 1 1 0 0 1 0 | A3 | 110
1 0 0 0 0 1 0 | A2 | 111
0 1 0 0 0 1 0 | A1 | 101
对R(X)的要求2—对任意i，若第i位出错的余数为Ri(X)， 则有(Ri(X)<<1)/G(X)的余数为Ri-1(X) ←循环码的由来
R(X)特性
0010/1011= …010
0100/1011= …100
1000/1011= …011
0110/1011= …110
1100/1011= …111
1110/1011= …101

## Slide 37
*校验方法： --利用循环码的特性
①求R(X)
②重复进行CRC码左移1位、R(X)为第1位错误码时纠错、R(X)←(R(X)<<1)/G(X)的余数，直到数据移完
左移次数 | 操作 | 移出值 | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 | 余数 | 错误位置
 | CRC/G(X) |  | 1 1 1 0 0 1 0 | 110 | A3
1 | M(X)<<1， (R(X)<<1)/G(X) | 1 | 1 1 0 0 1 0 * | 111 | A2
2 | M(X)<<1， (R(X)<<1)/G(X) | 1 | 1 0 0 1 0 * * | 101 | A1
3 | M(X)<<1、移出值取反，(R(X)<<1)/G(X) | 0 | 0 0 1 0 * * * | 100 | 
4 | M(X)<<1， (R(X)<<1)/G(X) | 0 | 0 1 0 * * * * | 011 | 
例9—续例8，CRC校验过程如下：需移位4次
29
特点—纠错成本低(无需译码器)，适用于串行设备

## Slide 38
*对G(X)选择的要求： 实现对R(X)的要求
①任何一位发生错误时，应使R(X)不为0；
②不同位发生错误时，应使R(X)各不相同；
③对R(X)连续补0并作模2除时，应使新R(X)循环
*常用的G(X)：
CRC-CCITT：G(X)=X16+X12+X5+1
CRC-16: G(X)=X16+X15+X2+1
CRC-12: G(X)=X12+X11+X3+X2+X+1
CRC-32: G(X)=X32+X26+X23+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1
*校验能力：由n及G(X)决定，检错能力较强、纠错能力较弱
*应用：广泛应用于MEM传送、网络通信等方面(检错要求高)
CRC＋错时重发←┘

## Slide 39
§2.2 数据的表示
◇计算机需处理的数据类型：
数据类型— 一个值的集合、定义在该值集上的一组操作
└→计算机中，码制或长度不同，数据类型就不同
数据
数值数据
非数值数据
逻辑数 --布尔数
字符(串) --含汉字
其它 --声音、图形等
无符号数 --自然数
有符号数 --整数、纯小数、实数等
◇计算机所支持的数据类型：最常用(最基本)的数据类型
数据的处理过程—程序员、编译程序、硬件共同完成
程序员
应用需要的
数据类型
编程语言支持的
数据类型
硬件支持的
数据类型
编译程序
例—50位整数操作 2个long int操作 4个16位操作
(16位int) (16位CPU)
提高性/价
Notes: 数据结构中数据类型的定义：是一个值的集合以及定义在这个值集上的一组操作。
→不同的值集或不同的操作集属于不同的数据类型

## Slide 40
一、数据的表示方法
2、计算机硬件的特征
①指令和数据采用二进制表示，采用二进制方式运算
②二进制中只有0和1，没有符号和小数点
③存储及处理采用定长方式，运算为有模运算(结果会发生溢出)
1、数据的数学特征
*数值数据：①进制可有多种
②符号为“+”或“-” ，符号可以缺省(如自然数)
③小数点为“.” ，位置可任意变化，点可以缺省
④编码为绝对值编码
⑤长度可任意变化，运算不会产生溢出
*非数值数据：无符号、无小数点的值集，特定的操作集

## Slide 41
*进制的选择：
*符号的表示：有符号数—
无符号数—
*小数点的表示：
①点本身的表示—
②点的位置表示—
*编码方式的选择：
3、数据的表示方法
支持二进制，可支持二-十进制
用数字表示符号
符号位置为数值
适用于仅存储、I/O的数据
采用隐含方式 (→点的位置必须固定)
自然数、整数 | 纯小数 | 实数
隐含于最低位之后 | 隐含于最高位之前 | 纯小数尾数＋整数指数
定点格式 浮点格式
每类数据一种编码(便于运算实现的)
└→可实现符号表示
数据长度应相同
不同数据类型采用不同格式
※数据表示方法的要素：进制、格式和编码
Notes: 无符号数有2种方法—为数值、恒为0，前者值域增大1倍。

## Slide 42
*数据的表示：属性有表示方法、长度
需求—同一数据类型只有一种长度 ←硬件定长运算所需
特性—同一表示方法支持几种数据类型 ←提高存储/运算效率
4、数据的表示与运算的关系
*数据的运算处理：
运算类型表示—由指令操作码指明操作类型及操作数类型
运算方法—
溢出处理—
按数据类型属性(进制/格式/编码/长度)进行
由硬件实现检测/通知，软件进行处理(或忽略)
*数据的表示与运算的关系：
进制(基础为二进制)
格式(小数点的表示)
编码(符号及数值的表示)
长度(数值范围的表示)
数据的表示
数据的运算
运算方法
溢出处理
系统结构确定
组成逻辑实现
课程要求：
了解数据表示
实现数据运算

## Slide 43
二、数的定点表示
1、定点表示方法
约定数据中的小数点位置固定不变
*不同编码方式定点数的表示范围： (设数码长度为n位)
类型 编码 | 自然数(无符号) | 整数(有符号) | 纯小数(有符号)
原码 |  | -(2n-1-1)～+(2n-1-1) | -(1-2-(n-1))～+(1-2-(n-1))
补码 |  | -2n-1～+(2n-1-1) | -1～+(1-2-(n-1))
无符号编码 | 0～2n-1 |  | 
*定点表示格式：
无符号整数 有符号整数 纯小数
xn-1 xn-2 … x0
xS xn-2 … x0
xS x-1…x-(n-1)
数值 数符 数值 数符 数值

## Slide 44
*整数的表示方法：
无符号整数—二进制、定点格式、无符号编码
有符号整数—二进制、定点格式、补码
例1—IA32(Intel Architecture 32bit)支持6种整数类型
2、整数的表示
纯小数都用浮点格式表示，二-十进制的整数常称为BCD数
为什么？
*硬件支持的整数类型：通常有多种(长度不同) ←系统结构确定
8位无符号整数
16位无符号整数
32位无符号整数
8位有符号整数
16位有符号整数
32位有符号整数
IA32
支持
unsigned short [int]
unsigned int
unsigned long [int]
short [int]
int
long [int]
char
C语言
支持
编译时对应关系
分解
分解
例2—若int y=-1; unsigned short n=5;写出y、n的机器数
Notes: 32位机器中int和long int数据长度相同

## Slide 45
3、整数的类型转换
应用需求—不同长度整数的运算，如short i,j; int y,z=y+i;
硬件限制—源操作数的长度须相同，不相同时先转换
*类型转换方法：
长度相同—
长度减少—
长度增加—
无需运算，解释为新类型
如i=-2; unsigned short ui=(unsigned short)i+1;
截断运算，仅保留低位部分
如y=0x12345678; i=y;
位扩展运算，增加数据位数、保持真值不变
如ui=2;unsigned a=ui; i=+2; y=i; j=-2;z=j;
*位扩展运算类型：零扩展— Q＝ 0…0dn-1dn-2…d0
符号扩展— Q＝dn-1…dn-1dn-1dn-2…d0
有符号整数用补码表示

## Slide 46
三、实数的表示
1、浮点表示方法
数据用尾数及阶来表示，阶用来表示小数点的位置
表示—尾数用纯小数表示，阶用整数表示
*浮点表示的一般格式：
格式—由定点格式的尾数和阶组成
1
SE E
SM M
阶符 阶值 数符 尾数值
1
l
k
或
SE E
M
SM
实数可写成
其中，尾数M=±0.m-1…m-k，阶(指数)E =±el-1…e0，
RM为尾数的基

## Slide 47
例1—浮点表示格式中，若尾数为10位、阶码为5位，尾数及阶均用补码表示，写出(-54)10的浮点机器数
解：(-54)10=(-110110)2=-0.11011×2+110，
浮点机器数为 00110 10010100000
例2—浮点表示格式中，若尾数为8位、阶码为5位，写出下列浮点数的真值或机器数
编码格式 |  | 实数 | 浮点数的真值 | 浮点数的表示 | 
阶 | 尾数 |  |  | 阶码 | 尾数码
原码 | 原码 | +10101.11 | +0.1010111×2+101 | 0 0101 | 0 1010111
 |  | -0.0010111 | -0.1011100×2-10 |  | 
 |  | +10101.1111 | +0.1010111×2+101 | 0 0101 | 0 1010111
 |  |  |  | 1 0110 | 1 1011010
移码 | 补码 | +0.0010111 | +0.1011100×2-10 |  | 
 |  | -10101.11 | -0.1010111×2+101 |  | 
 |  |  |  | 0 0101 | 0 1011100
 |  |  |  | 1 1101 | 1 1101000
1 0010 1 1011100
0 1110 0 1011100
1 0101 1 0101001
-0.1011010×2-110
+0.1011100×2-1011
-0.0011000×2+1101
21

## Slide 48
*浮点数的表示范围与精度：
下溢区
正上溢区
(+∞)
负上溢区
(-∞)
负数区
机器零
绝对零
N正min
正数区
N负max
N正max
N负min
影响因素—e决定范围、m决定精度
*硬件支持的浮点数类型：IEEE 754标准(有单精度、双精度2种)
例如—IEEE 754标准的单精度格式中，尾数为24位、阶码为8位，尾数为原码，阶为移码
2、实数的表示
*实数的表示方法：二进制、浮点格式、尾数及阶分别编码
若RM =2、尾数及阶的数值分别为m位及e位，表数范围：
N正max =-N负min=(1-2-m)×2+1…1，N正min =-N负max=2-m×2-1…1
与C语言的float、double相对应

## Slide 49
3、浮点数的规格化
目的—使浮点数的精度最大化(尾数的有效位数最多)
*规格化数：尾数的最高数值位为1，即 0.5≤|M|＜1
*规格化操作：浮点数转化为规格化数时的操作
左规—尾数左移一位，阶码减一
右规—尾数右移一位，阶码加一
例3—若浮点数尾数及阶的基均为2，回答下列问题：
非规格化浮点数 | +1.0111×2+010 | -0.00010×2+010 | +1011.1×2+010
规格化操作 | 右规1次 |  | 
规格化浮点数 | +0.10111×2+011 |  | 
左规3次
-0.10000×2-001
右规4次
+0.10111×2+110
如：实数+111.1=+0.1111×23=+0.01111×24=+0.001111×25
0 011
0 111
0 100
0 011
0 101
0 001
机器数：
表示值： 111.0 110.0 100.0

## Slide 50
编码格式 |  | 规格化数 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 最大正数 |  | 最小正数 |  | 最大负数 |  | 最小负数 | 
阶 | 尾数 | 阶 | 尾数 | 阶 | 尾数 | 阶 | 尾数 | 阶 | 尾数
原码 | 原码 | 0111 | 011111 | 1111 | 010000 |  |  |  | 
移码 | 补码 |  | 011111 |  | 010000 |  |  |  | 
*规格化数的数码特征：
原码尾数—最高数值位为1
补码尾数—最高数值位与符号相反
└←便于硬件实现、不影响表示的值
-1.00…00
真值
补码
100…00
-0.11…11
-0.10…01
-0.10…00
-0.01…11
-0.00…01
100…01
101…11
110…00
110…01
111…11
…
…
…
…
1111 0000
1111 110000
0111 111111
0000 1111
101111 100000
48

## Slide 51
4、IEEE 754标准
*表示格式：
有单精度、双精度两种(长度分别为32位及64位)
*编码方式：
①数制—M和E均采用二进制方式(即RM =RE =2)
②码制—
23
8
1
单精度浮点表示格式
数符S
阶E
尾数M
32
52
11
1
双精度浮点表示格式
数符S
阶E
尾数M
64
M为原码编码的定点纯小数(改变了点位置)，
E为移码编码的定点整数(改变了偏移值)

## Slide 52
*阶的码制：采用余127码和余1023码 (以单精度格式为例)
余X码—偏移值为X的移码
标准移码：真值＝E-28-1＝E-128 ←可称余128码
余127码： 真值＝E-(28-1-1)＝E-127
*尾数的码制：支持非规格化尾数、规格化尾数两种方式
(以单精度格式为例)
规 格 化尾数—M真值＝±1.m-2…m-24，
M表示＝m-2…m-24，尾数精度＝24位
阶域约定—1≤E≤254表示规格化数，即-126≤阶≤+127；
E＝0和255另作他用(如表示非规格化数、无穷大)
非规格化尾数—M真值＝±0.m-1…m-23，
M表示＝m-1…m-23，尾数精度≤23位
阶＜-126
0.1m-2…m-23的扩展

## Slide 53
*浮点表示特征： (以单精度格式为例)
参数值 | 真值N | 说明
E＝0，且M＝0 | N＝0 | 机器零(下溢区)
E＝0，且M≠0 | N＝(-1)S×2-126×0.M | 非规格化数
1≤E≤254 | N＝(-1)S×2E -127×1.M | 规格化数
E＝255，且M≠0 | N＝NaN | 非数值
E＝255，且M＝0 | N＝(-1)S×∞ | ±无穷大(上溢区)
说明：①可明确表示机器零、无穷大 ②非规格化数可减少下溢区间大小(精度损失) ③非数值用于表示异常(如0/0、负数开根等) |  | 
正非规格化数区域
机器零
0.0
+0.0…01×2-126
+0.1…1×2-126
+1.0…0×2-126
正规格化数区域
略
+1.1…1×2+127
下溢区
正上溢区

## Slide 54
例5—求IEEE 754单精度浮点数CC968000H的真值N
例4—求(-11/128)10的IEEE 754单精度浮点数的机器码
解—(-11/128)10 =( -1011)2×2-7 =(-0.1011)2×2-3
=(-1.011)2×2-4=(-1.011)2×2123-127
解— CC968000H = 1 10011001 00101101000000000000000
N为负数，浮点数为规格化数(∵1＜10011001＜254)；
1
0111 1011
0110 0000 0000 0000 0000 000
机器码为：
阶=(10011001)2－(01111111)2 =(00011010)2=(26)10
尾数=(1.00101101)2 =(1.17578125)10
∴N=(―1)1×1.17578125×226=-1.17578125×226
◇数值数据的表示：进制、 格式、 编码、 长度
(二进制) (定点/浮点) (某种) (几种)
52
42

## Slide 55
四、非数值数据的数据表示
1、逻辑数的表示
*数学特征：值域为真和假，运算为与(AND)、或(OR)等
*逻辑数的表示方法：
长度—m=k×w，w为MEM单元长度 ←数据存储所需
格式—
编码—
位向量，每个逻辑数占1位
各个位独立编码，分别用1/0表示真/假
bm-1 b0
Lm-1 Lm-2 … L1 L0
*逻辑数的运算：按位的与/或/非运算
示例—C语言中的&、|、~都是按位运算，&&、||在编译时会转换为算术运算(非零表示真)
*逻辑运算的实现：多个门电路，常与算术运算混合(位间有/无关联)
*硬件支持的逻辑数类型：常有多种(长度与整数相同)
同一部件

## Slide 56
2、字符的表示
指字符的交换码在存储/处理时的编码方式，即字符的内码
*字符的表示方法：
长度—m=n/w×w，n为交换码位数、w为MEM单元长度
格式—
编码—
示例—常见字符表示：(假设MEM按字节编址)
字符集种类 | 交换码长度 | 内码长度 | 占地址数
ASCII码 | 7 | 8位= 7+1 | 1个
Unicode码 | 16或32 | UTF-8(1B~6B)、UTF16 | 1~6个
GB2312-80码 | 14 | 16位=14+2 | 2个
定点格式
无符号编码
n
Cn-1 Cn-2 … C1 C0
Kp-1… K0
p
扩展位 交换码
m
扩展位功能：填空(0)或标识字符集
*硬件支持的字符类型：常有几种(用扩展位或操作标记区分)

## Slide 57
*字符的运算：关系运算(如A＝B、A≥B等)，结果为真/假
*字符运算的实现：常用减法运算和逻辑运算实现
└比较相等/大小→┴→形成结果
产生结果标志—字符是无符号运算 (通过减法运算产生)
结果为零时ZF=1，否则ZF=0；
结果有借位时CF=1，否则CF=0
关系运算 |  | A≥B | A≤B | A＞B | A＜B | A＝B
实现 | 减法运算 | A－B，产生ZF及CF |  |  |  | 
 | 逻辑运算 |  |  |  |  | 
CF CF+ZF CF+ZF CF ZF
*字符串的表示：
硬件仅表示字符；
软件将字符串转换为字符，用特殊字符(\0)作为结束符
形成运算结果— (通过逻辑运算形成)

## Slide 58
3、其他类型数据的表示
包括声音、图像、图形等类型
*非数值数据的表示方法：
定点格式—无符号编码，适于简单数据(字符、声音等)
向量格式—每个元素单独编码，适于复杂数据
(可占多位，如像素) (布尔数、图像等)
*非数值数据的运算：
逻辑运算—按位的与/或/非等
关系运算—减法运算和逻辑运算
饱和运算—特殊的算术运算(如分段函数)
*数据表示思路： (类似于字符串的表示)
硬件仅表示简单数据类型，软件负责复杂数据的类型转换
例：x为8位数，x+5＝
x+5 x+5＜255
255 x+5≥256

## Slide 59
五、数据表示小结
*数据的表示方法：进制、格式、编码
*常见的数据表示：表示方法＋长度
表示 数据 |  | 进制 | 格式 | 编码 | 数据类型 | 运算
数值 数据 | 整数 | 二 | 定点(无符号) | 无符号编码 | 几种 | 算术
 |  | 二 | 定点(有符号) | 补码 | 几种 | 
 |  | 十① | 定点(有符号) | BCD码 | 两种 | 算术＋校正
 | 实数 | 二 | 浮点 | 尾数原码、阶移码 | 两种 | 浮点
非 数值 数据 | 逻辑数 | 二 | 位向量 | 无符号编码(每位) | 几种 | 逻辑
 | 字符 | 二 | 定点(无符号) | 无符号编码 | 几种 | 关系②
 | 像素 | 二 | 定点(无符号) | 无符号编码 | 几种 | 饱和
注：①十进制整数又称BCD数，②关系运算都用减法及逻辑运算实现 |  |  |  |  |  | 
*IA32的数据表示：种类有整数、浮点数、指针、位域、压缩SIMD数、BCD数，长度有8/16/32/48/64位
向量
定点数
含逻辑数
Notes: 位域：长度为各变量长度之和，同类型变量长度可压缩(≤类型长度)，变量类型为int、unsigned int和bool(大部分编译器都进行了扩充)。
例struct N { int a:2; int b:4;}; sizeof(N)=max((2+4)/8,sizeof(int))=4, int改为short时，sizeof(N)=2。
联合(union)：长度为各变量长度之最大值。例union M {int a; char b;}; sizeof(M)=sizeof(int)。

## Slide 60
*硬件参数与数据表示的关系：(系统结构研究的内容)
数据类型的长度为2的幂 ←便于表示其长度
MEM单元长度w—
确定方法：
确定结果：
机器字长—
确定结果：
＝max{所有整数(二进制)的长度}
作业2-2：P86起10、11，14、15(2)、17(2)、18(1)
兼顾存储效率与访问效率 →不考虑逻辑数
w＝min{所有数据类型的长度}
通常w＝字节 ←ASCII字符最常用

## Slide 61
§2.3 定点数的运算
回顾逻辑部件
一、定点加减运算
*运算类型：补码加减、无符号加减，原码加减、移码加减
*运算实现方法：基于加法器，需判断溢出
1、补码加减运算
(1)运算规则
*加法：[A+B]补=[A]补+[B]补
推导—
[A]补+[B]补=(A+B+2M) (mod M)
=[A+B]补
*减法：[A-B]补=[A+(-B)]补=[A]补+[-B]补
补码表示→结果应为补码
例1—设[A]补=11101，[B]补=10111，求[A-B]补
解：[-B]补=01001
[A-B]补=[A]补+[-B]补
=11101+01001=00110
11101 [-3]补
+ 01001 [+9]补
1 00110 [+6]补
└→丢弃进位(有模运算)
17

## Slide 62
例2—设A=-01010，B=+01101，求[A+B]补、[A-B]补
解：[A]补=110110，[B]补=001101，[-B]补=110011
例3—设A=+6/16，B=+9/16，求[A+B]补、[A-B]补
解：A=+0.0110，B=+0.1001；
[A]补=0.0110，[B]补=0.1001，[-B]补=1.0111
[A+B]补=[A]补+[B]补 =110110+001101= 000011，不溢出
[A-B]补=[A]补+[-B]补=110110+110011= 101001，不溢出
[A+B]补=[A]补+[B]补 =0.0110+0.1001=0.1111，不溢出
[A-B]补=[A]补+[-B]补=0.0110+1.0111=1.1101，不溢出
练习—整数用8位补码表示，A=+15，B=+24，求[A+B]补、[A-B]补
*运算特征：①减法可用加法实现；②符号与数值一起运算
(有模运算＋补数特征) (同符号数相加，符号同被加/减数)
13
机器数中.会隐含
Notes: 练习—X+Y=00100111，X-Y=11110111

## Slide 63
(2)运算的逻辑实现
*补码加减法器：运算处理＋溢出判断，其中OF为溢出标志
*加减运算特点：加法/减法可统一处理
加法— [A]补＋[B]补＝[A]补＋[B]补＋ 0
减法— [A]补－[B]补＝[A]补＋[B]补＋ 1
可区分加/减法
*实现思路：运算使用加法器，C-1区分加/减法(0/1)
即[A±B]补=an-1an-2…a0+bn-1bn-2…b0+C-1，bi=biC-1
加减法器
n位加法器
REGB(n位)
异或门(n个)
=0(ADD)
=1(SUB)
C-1
REGA(n位)
REGZ(n位)
op
溢出判断逻辑
OF CF
A
B
Z
思考：如何实现op=1表示ADD？
Notes: ＋

## Slide 64
(3)溢出判断逻辑 --判断有模运算结果的正确性
例4—若数码长度n=4，则补码表示范围-8≤X≤+7
6+(-5)或6-5 -1+(-4)或-1-4 5+4或5-(-4) -5+(-4)或-5-4
0110([+6]补) 1111([-1]补) 0101([+5]补) 1011([-5]补)
+ 1011([-5]补) + 1100([-4]补) + 0100([+4]补) + 1100([-4]补)
1 0001([+1]补) 1 1011([-5]补) 0 1001([-7]补) 1 0111([+7]补)
*溢出条件：同号相加或异号相减，结果与被加(减)数异号
*判断的实现方法：用加法器引脚判断，仅判断加法运算
设加法器输入引脚 A=an-1an-2…a0、B=bn-1bn-2…b0，
输出引脚 Z=[A±B]补=zn-1zn-2…z0
*判断方法①：用1位符号位判断
依据—正溢出(an-1=0)时zn-1=1，负溢出(an-1=1)时zn-1=0
溢出逻辑—OF＝an-1bn-1zn-1＋an-1bn-1zn-1＝(an-1zn-1)(bn-1zn-1)

## Slide 65
*判断方法②：用进位位判断
依据—正溢出时Cn-1=0、Cn-2=1，负溢出时Cn-1=1、Cn-2=0
溢出逻辑—OF＝Cn-1Cn-2
例5—设A=-110，B=+011，判断[A+B]补、[A-B]补是否溢出
使用方法①，[A+B]补的OF=(11)(01)=0，不溢出
[A-B]补的OF=(10)(10)=1，溢出
使用方法②，[A+B]补的OF=00=0，不溢出
[A-B]补的OF=10=1，溢出
解：[A]补=1010，[B]补=0011，[-B]补=1101
[A+B]补= 1010 [A-B]补= 1010
+ 0011 + 1101
0 1101 1 0111
zn-1=1
zn-1=0

## Slide 66
*判断方法③：用2位符号位判断
变形补码—采用2个符号位的补码[Z]变补=znzn-1zn-2…z0，
znzn-1表示符号(00为正数、11为负数)
例6—设A=-110，B=+011，判断[A+B]变补、[A-B]变补是否溢出
依据—正溢出时znzn-1=01，负溢出时znzn-1=10
溢出逻辑—OF＝znzn-1
解：[A]变补=11 010，[B]变补=00 011，[-B]变补=11 101
[A+B]变补= 11 010 [A-B]变补= 11 010
+ 00 011 + 11 101
11 101 10 111
OF=11=0，不溢出 OF=10=0，溢出
练习—设A=+15，B=+24，设补码有5位数值位，请判断A+B、A-B是否溢出(方法不限)
思考—若用加减法器引脚(A/B/Z/op)判断溢出，如何判断？
Notes: OF=op#(An-1#Bn-1#Zn-1+An-1Bn-1Zn-1#)+op(An-1#Bn-1Zn-1#+An-1Bn-1#Zn-1)

## Slide 67
63
2、无符号加减运算
*运算规则：加法—[A＋B]无＝[A]无＋[B]无
减法—[A－B]无＝[A]无＋[B]补数
[B]补数=bn-1…b0+1
*运算的逻辑实现：
实现思路—与补码加减法相同 ([B]补数＝[B]无＋1)
*溢出判断逻辑：
判断实现方法—与补码加减法相同 (用加法器引脚判断)
判断依据— 加法(C-1=0)有进位(Cn-1=1)时， (如5+4)
或减法(C-1=1)有借位(Cn-1=0)时 (如4-5)
同一个加减法器可实现有/无符号的加/减运算！
无符号加减法器—与补码加减法器相同
64
思考—加减法器怎知运算是有/无符号？ 无需区分、产生OF/CF
溢出逻辑—CF＝Cn-1C-1 (与补码加减法不同)

## Slide 68
注意—上图中，Cout≠CF！CF需用电路产生！
※定点加减运算的常见应用：
有符号加减运算—数据操作，溢出应该处理(必须产生OF)
(OF触发硬件异常)(外部产生复杂)
无符号加减运算—地址操作，溢出可以忽略(常不产生CF)
(CF不触发硬件异常)
C-1 (Cin或CarryIn)
op (通常0-ADD、1-SUB)
(Overflow) OF
A B
n位加减法器
Z
(CarryOut或Cout) Cn-1
※定点加减法器的常见组成：
只产生OF标志，C-1可封装在内部(C-1＝op或op)
思考—C-1封装在芯片内部时，如何形成CF？ =Cn-1op
C-1何时不封装在芯片内部？ 带进位加法
不用OF表示的原因

## Slide 69
※有符号关系运算的实现：
实现方法—减法运算、逻辑运算2个步骤
产生比较标志—有符号运算
ZF、OF、SF(符号标志)；结果为负数时SF=1，否则SF=0
形成运算结果—
A＜B：数学上(不会溢出)，减法结果为负(SF=1)时；
硬件中(有模运算)，OF=0且SF=1时，或OF=1且SF=0时
[例—4位补码中，-5＜-4 -5＜4 ]
其余：类似(A＞B等)或相同(A＝B等)
64
57

## Slide 70
3、原码加减运算
运算特征—符号与数值分开运算，减法需先比较大小
*运算的逻辑实现：加减法器＋辅助电路(判断/暂存结果)
*溢出判断逻辑：OF=op Cn-2
63
*运算规则：设[A]原=an-1an-2…a0，[B]原=bn-1bn-2…b0
⑴判求和/差，op=(an-1bn-1)op，设op=0/1表示加/减
⑵求和(op=0)时，zn-1=an-1，zn-2…z0=an-2…a0＋bn-2…b0，
OF=Cn-2
⑶求差(op=1)时，zn-2…z0=an-2…a0＋bn-2…b0＋1，OF=0
够减(Cn-2=1)时，zn-1=an-1，zn-2…z0=zn-2…z0
不够减(Cn-2=0)时，zn-1=an-1，zn-2…z0=zn-2…z0＋1

## Slide 71
二、移位运算
*移位运算功能：真值左移或右移k位相当于乘以或除以 2k
*移位运算类型： (对机器数进行操作)
有逻辑左移、逻辑右移、算术左移、算术右移4种，
分别用<<L、>>L、<<A、>>A表示 (Logical shift及Arithmetic shift)
1、逻辑移位(Logical Shift)运算
*操作数类型：无符号定点数 (结果为无符号定点数)
例1—若无符号定点数为8位，计算57 <<L 2、57 >>L 2
解：57=00111001B，57 <<L 2＝228＝11100100B，
57=00111001B，57 >>L 2＝14＝00001110B
*运算规则：机器数整体移位，移出的数丢弃，出现的空位补0

## Slide 72
*运算的逻辑实现：桶形移位器，或移位寄存器(性能差)
*溢出判断方法：(左移移丢值1时溢出、右移移丢值1时影响精度)
左移移丢码1时溢出
0
D3~D0
Q3~Q0
DIR
DIL
RD
CP
0
S1S0
1
功能表：S1S0=00保持，11输入
01右移，10左移
例2—判断(11001001 <<L 1)>>L 1的正确性 =01001001
真值表：Q＝D <<L S1S0
0 1
Q3 Q2 Q1 Q0
D3 D2 D1 D0
S1
S0
0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
每个CP移动1位
CLK
CNTout
&

## Slide 73
3、算术移位(Arithmetic shift)运算
*操作数类型：有符号定点数(原码、补码等)
例3 | 真值 | 原码 | 补码 |  | 真值 | 原码 | 补码
 | +2 | 00010 | 00010 |  | -2 | 10010 | 11110
算术左移1位(Y<<A1) | +4 |  |  |  | -4 |  | 
算术右移1位(Y>>A1) | +1 |  |  |  | -1 |  | 
*运算规则：机器数符号位不变、数值位整体移位；
空位根据编码的数学特征添补
码制 | 真值 | 算术移位运算规则 |  | 
 |  | 符号位 | 算术左移空位添补 | 算术右移空位添补
原码 | 正/负数 | 保持 不变 | 补0 (数值低位) | 补0 (数值高位)
补码 | 正/负数 |  | 补0 (数值低位) | 补符号位 (数值高位)
反码 | 正数 |  | 补0 (数值低位) | 补符号位 (数值高位)
 | 负数 |  | 补1 (数值低位) | 
00100 00100
00001 00001
10100
10001
11100
11111

## Slide 74
*运算的逻辑实现：
优化思路—符号位也移位 ←便于复用逻辑移位硬件
*溢出判断方法：(左移移丢值1时溢出、右移移丢值1时影响精度)
原 码—左移(最高数值位)移丢码1时溢出
补码/反码—左移(最高数值位)移丢与符号相反的码时溢出
例4 |  | 初值 | Y1=Y<<A1 | Y2=Y1<<A1 | 初值 | Y3=Y>>A1 | Y4=Y3>>A1
Y=+3 | 原/补码 | 0 011 |  |  | 0 011 |  | 
Y=-3 | 原码 | 1 011 |  |  | 1 011 |  | 
 | 补码 | 1 101 |  |  | 1 101 |  | 
0 110(+6)
1 110(-6)
1 010(-6)
0 100(+4)
1 100(-4)
1 100(-4)
0 001(+1)
1 001(-1)
1 110(-2)
0 000(+0)
1 000(-0)
1 111(-1)
实现—桶形移位器或移位寄存器，及辅助电路
补码右移
原码/补码左移
原码右移
0
an-1 an-2 … a0
an-1 an-2 … a0
0
an-1 an-2 … a0

## Slide 75
※桶形移位器的常见组成：
优化1—算术左移复用逻辑左移硬件，溢出检测不同
(逻辑左移的OF＝an-1，算术左移的OF＝an-1an-2)
算术左移
0
an-1 an-2 … a0
0
an-1 an-2 … a0
an-1 an-2 … a0
0
逻辑左移
逻辑/算术左移
优化2—左移、右移功能合并(便于应用)
D3~D0 Q3~Q0
S1S0 Logical OF
L/R L/R Shift UF
L/R—移位方向
OF—溢出标志(左移出值1)
UF—下溢标志(右移出值1)
作业2-3：P87—23、26、27，
画出4位逻辑左/右移桶形移位器电路图(选做)

## Slide 76
三、位扩展运算
*运算的功能：增加机器数的位数，保持真值不变
*运算规则： 零扩展—机器数高位补0 ←无符号数扩展
符号扩展—机器数高位补符号位 ←有符号数扩展
示 例 | D=01101 | D=11101
零扩展 | Q=000 01101 | Q=000 11101
符号扩展 | Q=000 01101 | Q=111 11101
*运算的逻辑实现：
逻辑—
电路—
45
输出信号的逻辑
Qn+k~Qn＝0， Qn-1~Q0＝Dn-1~D0
Qn+k~Qn＝Dn-1，Qn-1~Q0＝Dn-1~D0
Dn-1 Dn-2 … D0
…
…
Qn+k … Qn Qn-1 Qn-2 … Q0
…
op
Dn-1 Dn-2 … D0
…
…
Qn+k … Qn Qn-1 Qn-2 … Q0
…
…
&
1种功能 2种功能
(op=1为符号扩展)
…
GND或Dn-1

## Slide 77
四、定点乘法运算
*基于硬件的实现要求：
硬件限制—加法器只有2个输入，采用定长运算
实现要求—
多次累加形成乘积，部分积移位后再相加
例1—设A=111、B=110，采用定长加法计算A×B
乘数 | 部分积高位 | 部分积低位 | 说明
110 | 000 |  | 初始部分积P0=0
11 | + 000 0 000 000 | 0 | 当前乘数位=0，+0 为加法器的进位 部分积右移1位
1 | + 111 0 111 011 | 10 | 当前乘数位=1，+¦A¦ 部分积右移1位
 | + 111 1 010 101 | 010 | 当前乘数位=1，+¦A¦ 部分积右移1位
1 1 1
× 1 1 0
0 0 0 …PO
+ 0 0 0
0 0 0 …P1
+ 1 1 1
1 1 1 0 …P2
+ 1 1 1
1 0 1 0 1 0 …P3

## Slide 78
*机器乘法的实现思路： (设乘数数值位数为n-1位)
①用循环(n-1次)的加法和右移实现
②加法时，根据乘数当前位，决定加(n-1位)被乘数或0
③右移时，加法进位、部分积高位、部分积低位一起右移
例2—设A=a2a1a0、B=b2b1b0，写出用定长加法求A×B的迭代式
A×B＝z5z4z3z2z1z0
＝A×b2×22＋A×b1×21＋A×b0×20
＝22×[A×b2×20＋A×b1×2-1＋A×b0×2-2]
＝23×2-1×{A×b2＋2-1×[A×b1＋2-1×(A×b0＋0)]}
乘积右移应补的权(小数点从z3后移到z0后)
*机器乘法的实现方法：加法器及移位运算，阵列乘法器
└←有1位乘法、2位乘法等
思考：乘法需要判断溢出吗？若需要，如何判断？实际上需要
Notes: 理论上不需要(long=int*int)，实际上需要(int=int*int)

## Slide 79
1、无符号乘法运算 (只讨论一位乘法)
*运算规则：[A×B]无＝[A]无×[B]无
[A]无、[B]无长度应相同(n位)，[A×B]无应为2n位
运算方法—[A×B]无＝|A|×|B|＝z2n-1…z0
递推公式—设[B]无＝bn-1bn-2…b0，部分积P0＝0
P1＝(P0＋|A|×b0)×2-1
…
Pi＝(Pi-1＋|A|×bi-1)×2-1
…
Pn＝(Pn-1＋|A|×bn-1)×2-1
判断 | 加法 (n位) | 移位
bi-1＝0 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋0， Pi低位＝Pi-1低位 | Pi＝Pi带进位 右移1位
bi-1＝1 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋¦A¦，Pi低位＝Pi-1低位 | 
运算实现方法—循环进行n次的判断-加法-移位操作
n位加法，部分积的高n位参与

## Slide 80
例3—设A=111、B=110，用无符号乘法求[A×B]无
解：|A|=111，|B|=110，循环进行3次判断-加法-移位操作
部分积高3位 | 部分积低位 | 乘数 | 说明
000 |  | 110 | 初始部分积P0=0
+ 000 0 000 000 | 0 | 11 | 当前乘数位=0，＋0 P0高3位＋0的结果 部分积带进位右移1位
+ 111 0 111 011 | 10 | 1 | 当前乘数位=1，＋¦A¦ P1高3位＋¦A¦的结果 部分积带进位右移1位
+ 111 1 010 101 | 010 |  | 当前乘数位=1，＋¦A¦ P2高3位＋¦A¦的结果 部分积带进位右移1位
故 [A×B]无＝|A|×|B|＝101010
注意—n为乘法的乘积为2n位，需要移位n次(每加一次就移一次)

## Slide 81
*无符号乘法的逻辑实现：
思路—①部分积低位可放在乘数的空位上 (节省1个寄存器)
└→部分积、乘数同时右移
②加法为n位，部分积带进位右移
组成—寄存器为n位，控制门输出0或RegA，Cnt初值为n
优化—理论上需2n个Clk：先存入Reg、再移位，
可降为n个Clk：Cn-1及Zn-1…Z1存入RegP，Z0移入RegB
n位加法器
RegA
RegB
RegP
控制门
Cn-1
控制逻辑
计数器Cnt
加法
右移
判断
op(无符号乘法)
Z
时钟Clk

## Slide 82
*无符号乘法的控制流程：循环的判断-加法-移位操作
RegB0=1?
Y
RegP←(RegP)＋(RegA)
带进位的RegP、RegB同时右移1位
Cnt←(Cnt)－1
RegA←被乘数，RegB←乘数，op←无符号乘法
RegP←0，Cnt←n
RegP←(RegP)＋0
N
Cnt=0?
N
乘积在RegP及RegB中
Y
判断
加法
移位
可在1个Clk内完成
*溢出判断逻辑：设乘积为z2n-1…z0，则OF＝
z2n-1＋…＋zn

## Slide 83
2、原码定点乘法运算
*运算规则：[A×B]原＝[A]原×[B]原，[A×B]原应为2n位
运算方法—设[B]原＝bn-1bn-2…b0，[A×B]原＝z2n-1…z0
①求乘积符号，SP＝an-1bn-1， z2n-1＝SP
②求乘积数值，P＝|A|×|B|，z2n-2…z0＝P扩展1位
n-1位乘法的乘积为2n-2位
判断 | 加法(n-1位) | 移位
bi-1＝0 | Pi高n-1位＝Pi-1高n-1位＋0， Pi低位＝Pi-1低位 | Pi＝Pi带进位 右移1位
bi-1＝1 | Pi高n-1位＝Pi-1高n-1位＋¦A¦，Pi低位＝Pi-1低位 | 
相乘实现方法—循环进行n-1次的判断-加法-移位操作
扩展实现方法—整数高位补0，小数低位补0
递推公式—Pi＝(Pi-1＋|A|×bi-1)×2-1(同无符号乘法)，
n-1位加法(非n位)，仅计算P1~Pn-1(非Pn)
便于表示(如存储)
79

## Slide 84
例4—设A=+111、B=-110，用原码乘法求[A×B]原
解：[A]原=0111，[B]原=1110，|A|=111，|B|=110；
SP＝01＝1；P＝|A|×|B|＝101010(同例3[循环3次])，
P扩展1位＝0101010；[A×B]原＝10101010
*原码乘法的逻辑实现：
思路—①部分积低位可放在乘数的空位上(同无符号乘法)
②n-1位加法用n位加法实现(最高位为0)
→无进位→部分积逻辑右移(非带进位右移)
组成—基于无符号乘法器，增加触发器SP
*原码整数乘法的控制流程：
乘积扩展1位的组织—增加1次循环(＋0、逻辑右移1位)
2n-2位的|A|×|B|
0 |A|
0 |B|
RegA
RegB
×
＝
0 P高位
RegP
P低位 0
RegB
0 0 P高位
P低位
RegP
RegB
2n-1位的|A×B|
81
80

## Slide 85
控制流程的组织—循环的判断-加法-移位操作
RegB0=1?
Y
RegP←(RegP)＋(RegA)
RegP、RegB同时逻辑右移1位
Cnt←(Cnt)－1
RegA←被乘数，RegB←乘数，op←原码乘法
RegP←0，Cnt←n，SP←RegAn-1RegBn-1
RegP←(RegP)＋0
N
Cnt=0?
N
Y
判断
加法
移位
RegAn-1←0，RegBn-1←0
RegPn-1←SP
求绝对值(n位)
置符号位
83
82

## Slide 86
3、补码定点乘法运算
*运算规则：[A×B]补＝[A]补×[B]补，[A×B]补应为2n位
运算方法—又称Booth算法 (只讨论整数乘法)
设[B]补＝bn-1bn-2…b0，B≥0时bn-1＝0、B＜0时bn-1＝1
有 B＝-bn-1×2n-1＋bn-2×2n-2＋…＋b0×20
由移位运算规则，有 [A×2-1]补＝[A]补×2-1
[A×B]补＝z2n-1…z0＝[A×{-bn-12n-1＋bn-22n-2＋…＋b020}]补
＝[A×{-bn-12n-1＋(bn-22n-1-bn-22n-2)＋…＋(b021-b020)}]补
＝[A×{(bn-2-bn-1)2n-1＋(bn-3-bn-2)2n-2＋…＋(0-b0)20}]补
＝2n-1×[A×{(bn-2-bn-1)＋(bn-3-bn-2)2-1＋…＋(0-b0)2-(n-1)}]补
＝2n×[{(bn-2-bn-1)×A＋…＋{(b0-b1)×A
＋{0＋(0-b0)×A}×2-1}×2-1}…}×2-1]补
初始部分积P0
n次
整数乘法小数点在乘积高部后n位(即乘积数值扩展1位)
＝2n×{[(bn-2-bn-1)×A]补＋…＋{[(b0-b1)×A]补
＋{0＋[(0-b0)×A]补}×2-1}×2-1}…}×2-1
n次
小数乘法右移n-1次(低位补0)
bn-1×2n-1－2n

## Slide 87
递推公式—设[B]补＝bn-1bn-2…b0，附加位b-1＝0，[P0]补＝0
[P1]补＝{[P0]补＋[(b-1-b0)×A]补}×2-1
…
[Pi]补＝{[Pi-1]补＋[(bi-2-bi-1)×A]补}×2-1
…
[Pn]补＝{[Pn-1]补＋[(bn-2-bn-1)×A]补}×2-1
判断 | 加法 (n位) | 移位
bi-1bi-2＝00或11 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋0， Pi低位＝Pi-1低位 | Pi＝Pi算术 右移1位
bi-1bi-2＝01 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋[A]补， Pi低位＝Pi-1低位 | 
bi-1bi-2＝10 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋[-A]补，Pi低位＝Pi-1低位 | 
运算实现方法—循环进行n次的判断-加法-移位操作
小数乘法最后一次不移位！
79

## Slide 88
解：[A]补=0111，[-A]补=1001，[B]补=1010，
循环进行4次判断-加法-移位操作
例5—A=+111，B=-110，用Booth算法求[A×B]补
84
部分积高位 | 低位 | 乘数 | b-1 | 说明
0000 |  | 1010 | 0 | 初值：P0=0，b-1=0
+ 0000 0000 0000 | 0 | 101 | 0 | b0b-1=00，＋0 P0高4位＋的结果 部分积算术右移1位，乘数及b-1亦右移
+ 1001 1001 1100 | 10 | 10 | 1 | b1b0=10，＋[-A]补 P1高4位＋的结果 部分积算术右移1位，…
+ 0111 0011 0001 | 110 | 1 | 0 | b2b1=01，＋[A]补 P2高4位＋的结果 部分积算术右移1位，…
+ 1001 1010 1101 | 0110 |  | 1 | b3b2=10，＋[-A]补 P2高4位＋的结果 部分积算术右移1位，…
故 [A×B]补＝1101 0110，[A×B]原＝10101010

## Slide 89
*补码乘法的逻辑实现：
思路—①部分积低位可放在乘数的空位上(同原码乘法)
②采用n位补码加法 →Pi算术右移(非逻辑右移)
组成—基于无符号乘法器，
增加触发器B附，控制门输出0或RegA或RegA
(减法)
n位加法器
RegA
RegB
RegP
控制门
控制逻辑
计数器Cnt
加/减
右移
判断
op(补码乘法)
Z
时钟Clk
B附
81

## Slide 90
*补码整数乘法的控制流程：循环的判断-加法-移位操作
RegB0 B附
01
RegP←(RegP)＋(RegA)
RegP、RegB、B附同时算术右移1位
Cnt←(Cnt)－1
RegA←被乘数，RegB←乘数，op←补码乘法
RegP←0，Cnt←n，B附=0
RegP←(RegP)＋[-(RegA)]补
10
Cnt=0?
N
乘积在RegP及RegB中
Y
00 11
*溢出判断逻辑：OF＝
z2n-1·(z2n-1＋…＋zn)＋z2n-1·(z2n-1＋…＋zn)
教材上有错误！
82
思考：为什么不考虑溢出？

## Slide 91
*阵列乘法器：组合逻辑(＝n·T位乘)
*一位乘法元件：
逻辑— Pi+1,j=(Pi,j+1＋ai×bj＋Ci,j-1)
ai
ai
bj
Ci,j
部分积Pi,j+1
部分积Pi+1,j
bj
Ci,j-1
全加器
&
*阵列乘法器的功能：无符号乘法，
实现其他乘法需增加辅助电路
4、阵列乘法器
*加法-移位乘法器性能：1位乘＝n·TClk，1TClk＞1T位乘
阵列乘法器
z7 z6 z5 z4 z3 z2 z1 z0
a3 a2 a1 a0
b0
b1
b2
b3
0
0
P1
P2
P3
P4

## Slide 92
*浮点数的表示： F=SM×M×2E
进制—
格式—
编码—
长度—
*浮点数表示的精度：≤M的位数
优化—尽量表示为规格化数，即0.5≤|M|＜1
§2.4 浮点数的运算
M常为二进制，E为二进制
定点格式的组合(M为纯小数、E为整数)
M常为原码或补码，E常为移码
多种长度，如单精度、双精度
SM M
E
M
E
SM
或
规格化操作—左规：M左移1位、E减1
右规：M右移1位、E加1
※只要求掌握浮点数的加减运算！

## Slide 93
损失了有效位数
1、浮点加减运算规则
*减少运算精度损失的方法：
运算时增加尾数的有效位数(常称为附加位)
如IEEE 754标准中，中间结果至少保留保护位、舍入位
*基本运算过程：设浮点数A=MA×2EA、B=MB×2EB，且EA≤EB
①对阶— 结果的阶＝EB，A＝(MA×2EA-EB)×2EB
②运算— 结果的尾数＝MA×2EA-EB±MB
③规格化—使结果的尾数为规格化数
*浮点加减运算步骤：
对阶、尾数加减、尾数规格化、尾数舍入、溢出判断

## Slide 94
*浮点加减运算方法：
设浮点数A=MA×2EA、B=MB×2EB，
初步结果F＝MF×2EF，规格化数F＝MF×2EF
⑴对阶—①求公共阶：EF＝max(EA,EB)，ΔE＝|EA-EB|
②小阶尾数右移：移出的数值→附加位
例1—浮点数的尾数用5位补码、阶用3位补码表示，附加位为2位，采用双符号位运算。A＝0.1101×201、B＝(-0.1010)×211，求[A＋B]浮
解-1：ΔE＝|01－11|＝10，[EF]补＝00 11，
[MA]补＝00.0011 01，[MB]补＝11.0110 00
⑵尾数加减—MF＝MA±MB，尾数及附加位一起运算
注意：结果溢出不算出错(∵可以规格化)
解-2：[MF]补＝00.0011 01＋11.1010 00＝11.1001 01
加法器包容溢出(如双符号位)

## Slide 95
⑶尾数规格化— MF＝MF规格化，EF＝EF＋k
处理方法：
|MF|≥1.0时—1次右规 [k＝1]
0.5≤|MF|＜1.0时—无操作(已为规格化数) [k＝0]
|MF|＜0.5时—x次左规、直到|MF|≥0.5 [k＝-x]
注意：①左移及右移均为算术移位
②原码规格化数的最高数值位为1，
补码规格化数的最高数值位与符号相反
解-3：因[EF]补＝00 11，[MF]补＝11.1001 01，
故需左规1次，[MF]补＝11.0010 10，[EF]补＝00 10

## Slide 96
⑷尾数舍入— MF＝MF＋y，y为根据附加位得到的值
舍入方法：(系统结构确定方法，计算机组成负责实现)
截断法—尾数不变 [y＝0]
恒置1法—将尾数末位置为1 [y＝(MF末=1)? 0:1]
舍入法—附加位最高位(真值)为1时入，否则舍
查表舍入法—用尾数末尾几位及附加位查表，决定采用恒置1法或舍入法
注意：①舍入针对真值，舍使|M|变小、入使|M|变大
└→不同码制的规则不同
②舍入导致尾数溢出时，需进行规格化(1次右规)
解-4：因[MF]补＝11.0010 10，[EF]补＝00 10，MF为负数，
附加位10应选择舍，故[MF]补＝11.0010，[EF]补＝00 10

## Slide 97
⑸溢出判断—判断阶码是否上溢或下溢，并处理
判断方法：与阶的运算方法有关(如单/双符号位及码制)
负数区
机器零
正数区
下溢区
正上溢区
(+∞)
负上溢区
(-∞)
溢出处理：以IEEE 754标准为例
EF上溢时，结果置为±∞([EF]移＝255,[MF]源＝0)
EF下溢时，结果置为机器零([EF]移＝0,[MF]源＝0)
解-5：因[MF]补＝11.0010，[EF]补＝00 10，阶码未溢出，
故[MF]补＝1.0010，[EF]补＝0 10

## Slide 98
2、浮点加减运算示例
例2—浮点数的尾数用9位补码、阶用4位补码表示，运算时附加位为2位，运算采用双符号，尾数采用舍入法。
求0.11011011×210＋(-0.10101100)×2100的浮点数。
解：[A]浮＝0010;011011011，[B]浮＝0100;101010100
⑴对阶：ΔE＝|010－100|＝10，[EF]补＝max(EA,EB)＝00 100，
[MA]补＝00.00110110 11，[MB]补＝11.01010100 00
⑵尾数加减：[MF]补＝[MA]补＋[MB]补＝11.10001010 11
95
⑶尾数规格化：|MF|＜0.5，需左规，
[MF]补＝11.00010101 10，[EF]补＝00 011

## Slide 99
⑷尾数舍入：[MF]补符号＝11、附加位＝10，应选择舍
[MF]补＝11.00010101，[EF]补＝00 011
⑸溢出判断：[EF]补符号＝00，不溢出，
[MF]补＝1.00010101，[EF]补＝0011，[F]浮＝0011;100010101
练习—浮点数的尾数用10位补码、阶用6位移码表示，附加位为2位，采用单符号位运算，尾数采用舍入法。
求0.111101001×212+0.110010101×28的浮点数
96

## Slide 100
3、浮点加减运算流程
求阶差ΔE＝EA－EB
EF＝EB，MA＝MA×2ΔE，MB＝MB
ΔE＜0？
EF＝EA，MA＝MA，MB＝MB×2-ΔE
获得结果
|MF|＞1？
MF＝MF>>1，EF＝EF＋1
EF溢出？
Y
N
尾数加(减)，MF＝MA＋MB
MF＝MF<<x，EF＝EF－x
MF＝MF>>1，EF＝EF＋1
尾数舍入，MF＝MF＋y
|MF|＞1
|MF|＜0.5
0.5≤|MF|＜1
Y
置溢出标志
N
Y
N
A=MA×2EA
B=MB×2EB
MF＝MF，EF＝EF

## Slide 101
§2.5 十进制数的加减运算
*十进制数的表示方法：十进制、定点格式、BCD码(8421码)
*十进制数的数据类型：多种长度，运算时1~2种长度
dk-1 … d0
dS
表示格式—
其中，dS为特定编码(如1100/1101)
22
*十进制数的运算方法：二进制运算＋结果校正
1、十进制加法校正(Adjust)规则
*加法校正规则：设BCD码相加(二进制)的和为F
F≤9时—无需校正 (未产生进位)
10≤F≤15时—F←F＋6、需产生进位
F＞15时—F←F＋6 (已产生进位)
*加法校正的组织：设和F＝S3S2S1S0，S3位的进位为C3
校正条件—S3S2＋S3S1＋C3 ＝1时
校正操作—F←F＋6、C3←1

## Slide 102
2、十进制减法校正规则
二进制减法特征—用加法实现，够减时产生进位
如0101－0011＝0101＋1101＝1 0010
0101－0111＝0101＋1001＝0 1110
*减法校正规则：设BCD码相减的差为F，F中最高位的进位为C3
C3＝1时—无需校正
C3＝0时—F←F－6、需产生借位 [如1110－0110＝1000]
*减法校正的组织：设F中最高位的进位为C3
校正条件—C3 ＝0时
校正操作—F←F－6、C3←1

## Slide 103
3、十进制加减法器
*校正需求：条件—加法为S3S2＋S3S1＋C3 ＝1，减法为C3 ＝0
操作—加法为F←F＋6、减法为F←F－6，C3←1
十进制加减法器
4位二进制加减法器(计算)
4位二进制加减法器(校正)
A3 B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0
S3 S2 S1 S0
MUX
0
C3
C3
S3 S2 S1 S0
op
*十进制加减法器：2个加减法器、校正条件电路、操作选择电路
思路—校正时F←F±6，否则F←F±0，用进/借位(C 3)控制；
校正时C 3←1，故C 3与校正条件的逻辑相同
*二/十进制加减法器：选择输出(2个AS)或选择输入(1个AS)
≥1
&
&
1
Notes: 二/十进制加减法器：选择输出(2个Add+MUX)或选择输入(1个Add+2条指令)

## Slide 104
§2.6 运算器的组成
一、常用数字逻辑电路
*组合逻辑电路：又称操作单元(输出仅与输入有关)
有三态门、译码器、数据选择器、加法器等
 | 功能 | 输入信号 | 输出信号
三态门 | 输出三种状态 | A、？ | Y
译码器 | 每个编码都有不同的电位 | D2~D0、？ | ?
选择器 | 从多个通道中选择一个输出 | D7~D0、？ | Y
加法器 | 进行全加运算 | A、B、? | F、?
类别—组合逻辑电路、时序逻辑电路
练习1—画出Y＝A&B或B的电路，可用三态门控制A端实现Y吗？
转ALU组成
练习2—利用上述器件，设计血型配对电路(X1X0及Y1Y0，Y受血)
(编码：00→11同右，配对：O→O、O或A→A、O或B→B、4种→AB)
Notes: 练习1：一个AND、一个MUX。不可以，逻辑值&高阻值=？
练习2：2-4译码器×2＋与门×n＋或门，2-4译码器×1＋或门×4＋选择器，

## Slide 105
*时序逻辑电路：又称状态单元(输出与此前的输出有关)
有触发器(电平/边沿方式)、锁存器、寄存器、计数器
 | 操作功能 | 输入信号 | 输出信号
触发器 | 写入、保持、清零 | D、E或CP、R | Q
寄存器 | 写入、保持、清零 | D2~D0、？、R | ?
计数器 | 计数、？、保持、清零 | ？、R | Q2~Q0
触发器—写入值应满足建立时间、保持时间的要求
1
0
D
0
Q
CP
①
③
②
①建立时间
②保持时间
③写入延迟
移位寄存器—基于寄存器，功能有串→并、并→串等
D2 D1 D0
D
Q Q
D CP R
Q Q
D CP R
Q Q
D CP R
R
CP
Q2 Q1 Q0

## Slide 106
二、加法器的组成
1、全加器
*真值表：半加器没有Ci-1
*输出信号的逻辑：
真值表 | A | B | Ci-1 | 全加和Si | 进位Ci
 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 0 1 1 0 | 0 0 0 1
 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 1 1 1 | 1 0 0 1 | 0 1 1 1
Si
Ci
Ai Bi
Ci-1
≥1
&
&
=1
=1

## Slide 107
2、串行进位加法器
*组成：n个全加器、串行进位逻辑；
∑
S0
C0
A0 B0
C-1
∑
Cn-2
∑
Sn-1
Cn-1
An-1 Bn-1
Cn-3
……
Sn-2
An-2 Bn-2
*串行进位逻辑：Ci＝AiBi＋(AiBi)Ci-1，串行形成C0→Cn-1
*加法器特点：进位电路简单，运算速度慢(T加法=n·Δt)
3、先行进位加法器
目标—同时(并行)形成Cn-1～C0，以提高运算速度
*进位辅助函数：假设Ci＝AiBi＋(AiBi)Ci-1＝Gi＋PiCi-1
产生函数Gi— Gi＝AiBi，本地产生进位(不依赖于Ci-1)
传递函数Pi— Pi＝AiBi，本地传递进位(依赖于Ci-1)

## Slide 108
*4位先行进位电路：
≥1
C-1
&
&
≥1
&
&
&
≥1
&
&
&
≥1
&
&
&
&
&
P0
G0
P1
G1
P2
G2
P3
G3
C0
C1
C2
C3
*4位先行进位逻辑：其中Gi=AiBi，Pi=AiBi
C0＝G0+P0C-1
C1＝G1+P1C0 ＝ G1+P1G0+P1P0C-1
C2＝G2+P2C1 ＝ G2+P2G1+P2P1G0+P2P1P0C-1
C3＝G3+P3C2 ＝ G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1G0+P3P2P1P0C-1
C0～C3可同时形成

## Slide 109
*4位先行进位加法器组成：全加器输出G、P
*n位先行进位加法器组成：
进位逻辑有全并行、组间串行、组间并行3种
4位先行进位产生电路
∑
S3
A3 B3
G3 P3
C2
∑
S2
A2 B2
G2 P2
C1
∑
S1
A1 B1
G1 P1
C0
∑
S0
A0 B0
G0 P0
C-1
C3
返回定点运算
4位先行进位加法器
S3～0
A3～0 B3～0
4位先行进位加法器
S7～4
C7
A7～4 B7～4
4位先行进位加法器
S11～8
A11～8 B11～8
4位先行进位加法器
S15～12
A15～12 B15～12
C3
C-1
C11
C15

## Slide 110
三、ALU的组成
*ALU的功能：实现算术运算(加减)及逻辑运算， ←复用逻辑部件
提供运算结果状态 ←支持关系运算
*ALU的外部接口：输入(2个)、输出(1个)、状态，控制
└←位数与输入相同
A B
F
功能选择op
…
结果状态
ALU
…
*ALU的组成：以加法器为基础，由组合逻辑电路构成
M＝0--算术运算
1--逻辑运算
16种算术运算、16种逻辑运算
运算结果状态
(支持关系运算)
先行进位信号
(支持芯片级联)
M
S3
S2
S1
S0
74181
(4位ALU)
F3 F2 F1 F0
C3
A=B
G
P
A3～A0 B3～B0 C-1
注意—ALU不支持乘除功能(受限于加法器、入/出位数相同)
无乘除运算
Notes: A=B的实现：将内部的异或门结果，再或非一下即可

## Slide 111
四、运算器的组织
*数据的表示、运算及实现部件：
 |  | 表示格式 | 运算方法
数值 数据 | 整数 | 定点(无符号) | 算术
 |  | 定点(有符号) | 
 | 实数 | 浮点 | 浮点
非 数值 数据 | 逻辑数 | 位向量 | 逻辑
 | 字符 | 定点(无符号) | 算术＋逻辑
 | 像素 | 定点(无符号) | 饱和
运算类型 | 实现部件
加/减、移位 | ALU
乘/除等 | 乘除法器等
加/减/乘/除等 | FPU
与/或/非等 | ALU
＞/≤/≠等 | ALU等
饱和加减等 | MMX或SSE
*运算器的功能：实现所有的数据运算、暂存运算结果
*运算器的部件组织：有多种方式(原则是尽量复用器件)
运算部件—定点运算(ALU/乘除法器等)、浮点运算(FPU等)，
其他运算(MMX/SSE等) ←常具有并行运算功能
存放部件—寄存器组GPRs、状态寄存器PSR等

## Slide 112
定点运算部件—由ALU、移位器、寄存器等组成
状态寄存器PSR—存放程序的结果标志及工作状态
零标志(ZF)、符号标志(SF)、溢出标志(OF)、进/借位标志(CF)
ZF←A=B， SF←Fn-1， OF←Cn-1Cn-2， CF←Cn-1C-1
状态
寄存器
移位器
寄存器组
锁存器
…
…
ALU
MUX
锁存器
功能选择
来自其他部件
去其他部件
MUX
Q及移位
寄存器组GPRs—有多个端口(可同时操作)
支持乘除运算
110

## Slide 113
*运算器的部件互连：
总线互连—
点点互连—
部件入端设置多路选择器，性能好、成本高
部件出端设置三态门， ←避免总线信号冲突
部件入端设置锁存器(k-1个) ←保持输入信号稳定
MUX
ALU
寄存器组
桶形
移位器
op1
op2
Wr
MUX
MUX
MUX
作业2-4：P87起—30(1)、31(1)、34(1)、36
入/出端总数
锁存器
锁存器
ALU
寄存器组
桶形
移位器
op1
op2
Wr
内部数据总线
锁存器