## Slide 1
第四章 指令系统

## Slide 2
※主要内容
⑴指令系统的组成
指令功能—常见的操作功能，指令功能的组成
指令格式—操作码、地址码的表示内容及编码，指令字的组成
⑵操作数的存放
不同长度的操作数，在寄存器、存储器、指令寄存器中的存放
⑶寻址方式
指令寻址方式，数据寻址方式，指令格式分析(寻址方式应用)
⑷指令系统举例
MIPS、Pentium指令系统，
数据表示、操作数存放、寻址方式、指令格式、指令功能的约定
⑸指令系统的发展
性能优化的矛盾，CISC，RISC
Notes: 需要6学时

## Slide 3
*指令的表示：用一定格式的二进制编码表示(操作、操作数信息)
§4.1 指令系统组成
指令格式—指令中所有信息的编码格式
*术语：
机器指令—硬件可直接识别和执行(实现功能)的命令
指令系统—所有机器指令的集合，即指令集(Instruction Set)
└→反映硬件实现的所有功能
*指令系统的特性：是软硬件交界面之一
计算机硬件
计算机软件
应用需求
执行
应用结果
实现
形成
指令系统(指令格式及其编码)
需求与结果一致的保证
机器指令的实质—指令功能-指令格式(含编码)间的约定
组成仅负责实现
Notes: 约定举例：自然语言就是一个约定

## Slide 4
一、指令功能
1、指令的操作数(Operand,OPD)
*高级语言支持的数据类型：基本数据类型、高级数据类型
└←编程效率的要求→┘
高级语言所支持类型
软件映像(1-x%)
直接使用(x%)
指令系统所支持类型
*指令功能：指指令可实现的操作(硬件要求区分操作数类型)
*指令系统支持的数据类型：使用频率较高的数据类型
└←硬件性/价的要求 (均为基本类型)
*OPD类型示例：以IA32(Intel Architecture 32bit)为例
8/16/32位的整数(有/无符号)及逻辑数，32/48位的指针，
32/64位的浮点数，8位的BCD数，64位的压缩SIMD数
*存放OPD的部件：寄存器、存储器、外设等
(记为REG) (记为MEM)

## Slide 5
2、指令的操作(Operation,OP)
*操作功能的类型：数据传送、算逻运算、转移控制等
☆*指令功能的表示： 借鉴Intel表示方法
寄 存 器—第a个寄存器用Ra表示，其内容用(Ra)表示
存储单元—第b个存储单元用M[b]表示，其内容用M[b]表示
指令功能—用 目的OPD←源OPD1 OP 源OPD2 表示，
源OPD用存放部件的内容表示，目的OPD用存放部件表示
操作功能—OP用C语言运算符表示
例—R0←(R1)， 1# REG的内容传送到0# REG中
R0←M[0100H]， 0100H# 存储单元的内容传送到0# REG中
M[0100H]←(R2)， 2# REG的内容传送到0100H# 存储单元中
R0←(R2)＋(R3)， 2# REG的内容与3# REG的内容相加、结果传送到0# REG中

## Slide 6
(1)数据传送
*OP功能：REG、MEM、外设间的数据传送（均可为目的OPD）
如— R0←(R1)、R0←M[0100H]、M[0100H]←(R2)
*OPD个数：2个
*OPD类型：8b/16b/…信息(数值/字符/地址等)
无需区分数据类型(没有数据运算)
硬件要求—源OPD、目的OPD的长度相同
实现方法—OPD长度不同时，先进行位扩展、截断操作
*相关的操作：
功能—位扩展(零扩展/符号扩展)、截断
如—R0←ZExt((R1)H)、R0←SExt(M[0100H])，
M[0100H]←Cut((R2))
OPD个数—1个
①1# REG的内容传送到0# REG中
②0100H# 存储单元的内容传送到0# REG中
③2# REG的内容传送到0100H# 存储单元中

## Slide 7
*对关系运算的支持：产生运算结果标志(即指令执行的状态)
结果标志—ZF(是否为零)、SF(是否为负数)、
OF(是否溢出)、CF(是否有进位/借位)等
标志保存—用状态寄存器PSR保存
(2)算术逻辑运算
*OP功能：算术运算—加、减、乘、除、＋1、－1、求补等
如：R0←(R1)＋M[0100H]、R2←(R2)＋1
逻辑运算—与、或、非等 ←按位运算
如：R0←(R0)&(R1)、R0←~(R0)
*OPD个数：1～2个(如A＋B、~A)
*OPD类型：算术运算—8b/16b/…定点数(有/无符号)
逻辑运算—8b/16b/…逻辑数
硬件要求—源OPD、目标OPD的数据类型相同
①1# REG的内容与0100H# 存储单元的内容相加，结
果传送到0# REG中
②2# REG的内容与常数1相加，结果传送到2# REG中
③0# REG的内容与1# REG的内容按位“与”，结果传送
到0# REG中
④0# REG的内容按位“非”，结果传送到0# REG中
5

## Slide 8
(3)移位运算
*OP功能：逻辑(算术)左移、逻辑右移、算术右移等
如：R0←(R0)<< 2、R1←(R1)>>L 3、R1←(R1)>>A(R2)
*OPD个数：2个
*OPD类型：操作数据—8b/16b/…定点数(有/无符号)
移动位数—8b/16b/…定点数(无符号)
*移位运算的特性：属于位运算，常归类到逻辑运算中

## Slide 9
(4)转移控制
*OP功能：无条件转移、条件转移、调用、返回等，
即PC←指定的地址，用于改变程序执行顺序
…
C←C-1
JZ 2000
…
2000
2010
…
地址 程序
分支(条件转移)
…
JMP 2019
…
A←A+1
2000
2010
…
2019
地址 程序
跳转(无条件转移)
…
CALL 2200
A←A＋1
…
2000
2010
2011
…
地址 程序
调用
…
CALL **
…
RET
2200
…
2280
地址 程序
返回
注：①分支指令的转移条件有多种(如＞/≤/≠/＝等)
如—PC←2019， PC←2000或(PC)＋“1”等，用伪指令表示
②调用指令的OPD包括返回地址
├→宜用隐含方式保存→不影响子程序中指令
└→宜用堆栈方式保存→支持嵌套调用
*OPD个数：0～1个(或3个)，PC是隐含的
*OPD类型：地址(无符号定点数)

## Slide 10
(5)其他操作
*浮点运算：FADD、FSUB等
*十进制运算：加法校正、减法校正等
*CPU控制：标志置位、标志复位、程序结束等
△指令的功能：操作(OP)、保存结果、形成下条指令地址
数据操作
指令地址计算
数据操作—支持多种操作类型(操作功能及OPD类型)，
OPD可存放在多个部件(REG、MEM、外设)中
指令地址计算—
对于顺序型指令，Next PC＝(PC)＋“1”
对于转移型指令，Next PC＝(IR)的计算结果

## Slide 11
OP
A1
A2
i: AD←(A1) OPER (A2)
j: …
示例：001 001 10
*指令格式组成：
操作码需表示的信息—
地址码需表示的信息—
二、指令格式
操作码
地址码
操作类型，指令格式
操作功能
OPD类型
地址码个数
目的OPD位置
下条指令地址
OPD地址
*指令系统组成：
由所有的指令组成，
指令为格式(含编码)与功能的约定
*指令格式的性能：规整性、平均码长 ←译码复杂度、存储空间
第1种：
…
第k种：
A1 A2
…
OP1~i
A
OPj~n
信息的表示方法—显式、隐式，隐式利于性能、弊于编程
源及目的OPD地址，下条指令地址
Notes: 指令中各操作数类型须相同

## Slide 12
1、操作码
*需表示的信息：操作类型、指令格式
│ └—→地址码个数及目的OPD位置
└—→操作功能及OPD类型
*指令条数与操作码的关系：
一条指令—操作类型相同的指令，可能有多种指令格式
两者关系—指令条数≤操作码个数
*信息的表示方法： (系统结构研究的内容，组成只需认知)
目标—无二义性，兼顾规整性及平均码长
方法—操作类型显式表示，指令格式显式或隐式表示
隐式表示的条件—参数只有1种类型时
(如OPD类型、地址码个数、目的OPD位置)
约定

## Slide 13
例1—指令系统有3条指令：Inc、Dec、Sub，指令功能分别为Ra←(Ra)＋1、Ra←(Ra)－1、Ra←(Ra)－M[b]和M[b]←(Ra)－M[b]。Inc和Dec指令仅1个地址码，Sub指令有2个地址码，操作码如何组织？
解1—操作码组成为：
操作码分别为00000、00100、00110和00111
或00001、00101、00110和00111
解2—操作码组成为：
操作码分别为0000、0010、00110和00111
(隐式表示目的OPD位置)
操作类型 地址码个数 目的OPD位置
操作类型 地址码个数 目的OPD位置
操作类型 地址码个数
解3—操作码组成为：
操作码分别为000、0010、00110和00111
(隐式表示2个、1个参数)
操作类型 地址码个数 目的OPD位置
操作类型 地址码个数
操作类型
A1 A2
OP3
A
OP1~2

## Slide 14
例2—7种操作的使用频率分别为0.4、0.26、0.15、0.06、0.05、0.04、0.04，分别按定长、变长、扩展(2种长度)格式进行操作码编码
0.08
0.04
0.04
0.05
0.06
0.15
0.26
0.40
1
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1
0
0.11
1
0
0.19
1
0
0.34
1
0
0.60
1
0
1.00
1
0
扩展 编码
00 01 10 11 00 11 01 11 10 11 11
2.38
2种
*操作码的编码方式：
定长编码—按序编码，长度L＝log2操作码个数
变长编码—按频率分布编码(如哈夫曼编码)， ←指操作功能
常为扩展编码(长度类型很少)
操作 Ii | 频率 Pi | 定长 编码
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 | 0.40 0.26 0.15 0.06 0.05 0.04 0.04 | 000 001 010 011 100 101 110
∑PiIi |  | 3.00
码长种类 |  | 1种
哈夫曼 编码
0 10 110 11100 11101 11110 11111
2.32
4种
12
Notes: P12的频率含义

## Slide 15
2、地址码
*需表示的信息：源OPD地址、目标OPD地址，下条指令地址
*信息的表示方法： (系统结构研究的内容，组成只需认知)
都可显式或隐式表示，地址码的个数由操作码指明
└←指显式表示的地址
*术语：单地址指令、双地址指令、零地址指令
零地址指令：
单地址指令：
双地址指令：
三地址指令：
OP
OP
A
OP
A1
A2
OP
A1
A2
A3
11

## Slide 16
解：⑴操作码长度＝16-6-6＝4，双地址指令数≤24-P-Q；
例3—设指令长度为16位，各地址码均为6位，指令格式有零地址、单地址、双地址3种。
⑴操作码采用定长编码方式时，若零地址、单地址指令分别为P条和Q条，则双地址指令最多有多少条？
⑵操作码采用扩展编码方式时，若零地址、双地址指令分别为X条和Y条，单地址指令最多有多少条(M)？
⑵零、单、双地址指令操作码长度分别为16、10、4，
X≤[(24-Y)×26-M]×26，则M≤(24-Y)×26-X/26
A1
A2
A
?条
Q条
P条
空闲
空闲
A1
A2
A
Y条
M条
X条
≤(24-Y)×26-M条
≤(24-Y)×26条
*地址码的组成：下小节中讨论
12
操作码/条＝1个

## Slide 17
3、指令字长
*指令组成：操作码＋{地址码}
*指令字长：指令格式所包含信息的位数
指令字长的组织要求—指令字长＝n×主存单元长度
(机器字长＝m×主存单元长度，m为常数)
*术语：单字长指令、双字长指令、半字长指令
└←相对于机器字长而言 (CPU常按字访问主存)
*指令集结构： (指令系统的特性)
定长指令字结构—所有指令的指令字长完全相同
变长指令字结构—所有指令的指令字长不尽相同
n为常数
指显式表示
15
Notes: 指令字长=n个主存单元长度—下条指令地址为主存单元地址

## Slide 18
§4.2 数据的存放方式
1、数据在REG中的存放方式
基础— REG长度＝机器字长＝最长数据的长度
*长数据(长度＝REG长度)的存放方式：占用REG全部位数
*短数据(长度＜REG长度)的存放方式：有REG低端、部分REG2种
R0
… …
地址码=000
R3
地址码=110
地址码=111
R7
地址码=001
R4
… … …
☆ (b)部分REG方案
*数据长度的表示：操作码中显式(有多种)或隐式(仅1种)表示
R0
… … …
R3
R7
R4
… … …
(a)REG低端方案
地址码=000
地址码=011
地址码=100
地址码=111
OPi w
xxx
w表示OPi支持的OPD长度类型
*数据的表示特性：数据有多种长度(类型)
地址码=000
地址码=011
地址码=100
地址码=111

## Slide 19
2、数据在存储器中的存放方式
基础— 主存单元长度＝最短数据的长度
*数据的存放方式：
数据内容存放在连续的存储单元中，
数据地址(N)用最小的单元地址表示
*数据长度的表示：操作码已表示(显式或隐式，方法同REG中存放)
*存放方式的属性：有端序(Endian)、对齐(Alignment)
大端方式
(N=MSB地址)
N
N+1
N+2
N+3
B3
B2
B1
B0
数据组成：
数据地址
B3 B2 B1 B0
MSB LSB
小端方式
(N=LSB地址)
N
N+1
N+2
N+3
B0
B1
B2
B3
端序—存储时的字节顺序(N中的内容)，有大端、小端2种
N
N+1
N+2
N+3
B
B
B
B
数据长度
Notes: MSB—Most Significant Byte, LSB—Least Significant Byte
MSb、LSb表示的是bit

## Slide 20
边界对齐方式：数据地址N为数据长度的倍数(数据边界)
如:长度为20、21、22个单元的N为XXXX、XXX0、XX00
对齐—存储时的位置限制(N的取值)，有不对齐、对齐2种
对齐的类型有边界对齐、4字节对齐等
不对齐方式
多体交叉存储器
地址
3~ 0
7~ 4
11~ 8
15~12
C(N=3)
A(N=0)
B(N=1)
C(续)
D(N=7)
D(续)
E(N=9)
F(N=10)
边界对齐方式
A(N=0)
B(N=2)
C(N=4)
D(N=8)
E(N=10)
F(N=12)
多体交叉存储器
地址
3~ 0
7~ 4
11~ 8
15~12
例1—假设存储器按字节编址，数据在存储器中采用小端、边界对齐方式存放，则2005H号存储单元中，可以存放机器数12345678H中的哪个字节？
解：边界对齐方式时，地址N＝ ，
小端方式存放时，2005H存放的是
2005H/4*4＝2004H
56H
Notes: 4字节对齐--≤4个字节的边界对齐方式

## Slide 21
例2—某32位计算机中，存储器按字节编址，数据在存储器中采用大端、边界对齐方式存放。有下列C语言结构数组：
struct { char a;int b;short c;} ss[20];
若ss在存储器中的起始地址为200H，则ss[1].b的地址是多少？
解：ss在存储器中的存放效果为：
则i＝ ，j＝ ；
m×sizeof(int)
200H
i
j
k
x
y
ss[0].a
ss[0].b
ss[0].c
ss[1].a
ss[1].b
ss[1].c
char
int
short
char
int
short
3、数据在其他部件中的存放方式
*在指令寄存器中存放：采用在存储器中的端序，不对齐方式
(便于CPU统一处理) (便于缩短指令字长)
*在堆栈中存放：数据长度只有一种(＝机器字长)
作业4-1：P166—3、4、5
由于sizeof(ss[0])＝ sizeof(ss[1])；
则sizeof(ss[0])＝
故k＝ ，x＝
204H 208H
208H＋2/4×4＝20CH 210H

## Slide 22
§4.3 寻址方式
*寻址方式：根据地址码形成OPD地址、下条指令地址的方法
目标—缩短地址码长度，方便编译程序形成代码
实质—地址码的编码方式
*OPD的存放部件：寄存器、存储器、外设，指令寄存器、堆栈
按地址访问(常独立编址) 不按地址访问
*指令的存放部件：存储器 ←存储程序工作方式要求
*程序存储器：程序使用的存储器，即指令可访问的存储器
结构参数—编址单位＝主存，地址空间＞主存
逻辑地址(VA)—程序使用的MEM地址，如段号:段内地址
有效地址(EA)—指令中形成的MEM地址，
为段内地址(程序分段时)或逻辑地址(不分段时)
└←利用局部性，来缩短指令字长
11

## Slide 23
1、指令寻址方式
*指令的类型：顺序型指令、转移型指令
*指令的寻址方法：
顺序寻址—下条指令EA＝(PC)＋“1”，适于顺序型指令
隐式表示(∵形成方法与当前指令无关)
跳跃寻址—下条指令EA＝f(地址码)，适于转移型指令
常显式表示(∵形成方法 f 与当前指令有关)
f 种类：直接寻址、相对寻址、隐含寻址等，稍后讲
*指令寻址方式的识别：在指令译码阶段，判断操作码来实现
优化— (利于缩短指令周期)
顺序寻址在取指令阶段实现(无需识别)，
跳跃寻址在指令译码阶段实现(需识别)
9
编程时，地址参数＝目标地址－当前指令地址－指令字长

## Slide 24
2、数据寻址方式
*地址码组成：同一个地址码可能支持多种寻址方式
(1)立即寻址方式(Immediate Addressing)
OPD放在指令REG中，地址参数为OPD本身(不是OPD地址)
(2)寄存器寻址方式(Register Addressing)
OPD放在数据REG中，地址参数为数据REG号
F1 Imme
OPx
OPD＝Imme
操作数
F2 Ri
…
操作数
…
数据寄存器组
数据REG号
OPx
OPD＝(Ri)
为便于理解，均以单地址指令为例
寻址方式位F 地址参数
寻址结果＝ f (F,地址参数)
地址码：
22

## Slide 25
(3)直接寻址方式(Direct Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为OPD的有效地址
(4)间接寻址方式(Indirect Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为存放OPD有效地址的有效地址
F4 A
存储器
有效地址
操作数
…
A
OPD的EA＝M[A]＝A
OPx
(5)寄存器间接寻址方式(Register Indirect Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为存放OPD有效地址的地址REG号
…
操作数
…
F3 A
数据段
或程序段
存储器
有效地址
OPx
OPD的EA＝A
F5 Ri
…
A
…
地址寄存器组
地址REG号
OPx
OPD的EA＝(Ri)
数据段
或程序段
存储器
…
操作数
…
因需要访存，很少使用(适用于**p)
23

## Slide 26
(6)变址寻址方式(Indexing Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为变址REG号及形式地址(基准地址)
…
操作数
…
F6 Ij A
OPD的EA＝(Ij)＋A
OPx
数据段
存储器
…
变址值
…
变址寄存器组
首地址A
变址REG号
*特点：常用于数据块访问，变址REG常具有自动变址功能
(7)基址寻址方式(Base Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为基址REG号及形式地址(偏移地址)
…
操作数
…
F7 Bj A
OPD的EA＝(Bj)＋A
OPx
数据段
或程序段
存储器
…
基地址A
…
基址寄存器组
基地址A
基址REG号
*特点：常用于段式存储管理(基址REG内容不变)
*说明：基址REG组/变址REG组只有1个REG时，Ij、Bj隐含表示

## Slide 27
…
指令
…
F8 A
PC寄存器
XX
OPx
指令的EA＝(PC)＋A
程序段
存储器
(8)相对寻址方式(Relative Addressing)
指令放在MEM中，地址参数为形式地址(偏移量)
*说明：①相对寻址的形式地址A为有符号数！
变址寻址、基址寻址的形式地址A通常是无符号数
*寄存器的组织：①基址REG及变址REG为地址REG的子集
②数据REG与地址REG常混用(通用寄存器GPR)
可见REG
专用REG
0~M个
0~N个
0~P个
0~Q个
所有寄存器
数据REG组 地址REG组 基址REG组 变址REG组
因指令系统而异
②形式地址A常短于机器字长，相加前需进行位扩展
23
Notes: 基址、变址、相对寻址统称偏移寻址

## Slide 28
例1—某计算机的存储器按字节编址，相对寻址的跳转指令格式如右图所示，偏移量A用补码表示。CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋“1”。若某相对寻址的跳转指
令存放在0100H及0101H两个存储单元中。
①若该跳转指令的转移目标(指令)的EA＝0120H，则M[0101H]＝？
②若M[0101H]＝EEH，则该跳转指令的转移目标的EA＝？
操作码
A
第1字节
第2字节
解—①取指令结束时，(PC)＝0100H＋2＝0102H；
②取指令结束时，(PC)＝0102H；
[disp]补＝EEH，位扩展后的[disp]补＝FFEEH，
转移目标的EA＝(PC)＋disp＝0102H＋FFEEH＝00F0H
转移目标的EA＝(PC)＋disp， ←常在指令执行阶段完成
[disp]补＝0120H－0102H＝001EH，
8位的[disp]补＝1EH，故M[0101H]＝1EH

## Slide 29
例2—某计算机主存按字节编址，有符号定点数用补码表示，单地址指令格式如下图所示，基址REG和变址REG各有1个(分别记为RB和RI)。设(RB)=8000H、(RI)=0007H、(PC)=1234H，CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋“1” ，请
计算下列指令字①4428H ②2244H
③1390H ④3592H的OPD或OPD的EA
解—①4428H＝0100 0100 0010 1000B，
②2244H＝0010 0010 0100 0100B，基址寻址(A=44H)，
③1392H＝0001 0011 1001 0000B，变址寻址(A=90H)，
④3592H＝0011 0101 1001 0010B，相对寻址(A=92H)，
OP
F A
15 10 9 8 7 0
F＝00为立即寻址，01为相对寻址
10为基址寻址，11为变址寻址
[OPD]补＝28H
OPD的EA＝(RB)＋A＝8000H＋0044H＝8044H
OPD的EA＝(RI)＋A＝0007H＋0090H＝0097H
[disp]补＝92H，位扩展后的[disp]补＝FF92H，
转移目标的EA＝(PC)＋disp＝(1234H＋2)＋FF92H＝11C8H
26
27

## Slide 30
(9)隐含寻址方式(Implied Addressing)
不使用地址码，地址形成方法由操作码隐式表示
└←地址参数固定(仅1种)
②不同指令系统的寻址方式命名可能不同
如—变址寻址、基址寻址、相对寻址统称为偏移寻址
 | 常用寻址方式
数据寻址 | 除相对寻址外，其余均可使用
指令寻址 | 一般只使用直接、寄存器间接、相对、隐含方式
◇寻址方式的应用：
①不同指令系统所支持的寻址方式有所不同
示例—(a)OPD为固定的常数，如Ra←(Ra)＋1中的1；
(b)OPD在堆栈或固定的REG中，如返回指令、顺序寻址

## Slide 31
3、指令格式分析及其应用
*Demo_IS指令系统的功能与格式：
OPD仅定点数一种类型，寄存器为通用寄存器
数据寻址方式 指令寻址方式
寄存器、立即 隐含EA=(PC)＋2
寄存器、寄存器间接 隐含EA=(PC)＋1
寄存器间接、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器间接 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、隐含 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、隐含 隐含EA=(PC)＋1
无 直接EA=ADDR
或隐含EA=(PC)＋2
无 相对EA=(PC)＋Disp
或隐含EA=(PC)＋1
RD
0 0 0 0
RD
RD
RS
RD
4位 2位 2位
0 0
RD
Imme
RS
RS
0 0
Addr
0 0 0 0
RD
0 0
指令格式
指令功能
赋值(MOV): RD←Imme
取数(LD) : RD←M[(RS)]
存数(ST) : M[(RS)]←(RD)
加法(ADD): RD←(RD)＋(RS)
RD←(RD)＋M[(RS)]
减法(SUB): RD←(RD)－(RS)
自增(INC): RD←(RD)＋1
自减(DEC): RD←(RD)－1
分支(JNZ):
ZF＝0时PC←Addr
或PC←(PC)＋Disp
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 1
1 1 0
RD
RS
0 1 0
Disp
1 1 0
1
0
1
0
RD
RS
0 1 1 0

## Slide 32
*部件参数：
存储器—按字节编址，地址空间为256
寄存器—有4个通用寄存器，机器字长为8位
*地址码参数：
数据寻址方式—立即、寄存器、寄存器间接，隐含
方式位F的表示：ADD显式(≥2种)，其余隐含
指令寻址方式—直接、相对，隐含
方式位F的表示：JNZ显式(≥2种)，其余隐含
*操作码参数：
变长编码方式(共8种)，最左地址码为目的OPD
*指令格式参数：
地址码个数(单地址、双地址)，
指令字长(单字长、双字长)，指令字结构(变长)

## Slide 33
例3—某计算机采用Demo_IS指令系统，有符号定点数用补码表示，CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋“1”。⑴说明指令字84H的功能；⑵写出y=x+y的指令序列，x、y的MEM地址分别为14H、15H；⑶操作码只可放在高4位，最多还可定义多少条指令？若操作码只可放在首字节呢？
解—⑴84H＝10000100B，指令功能为R1←(R1)＋1
⑵指令序列为：00000000 00010100 // R0←14H ;&x
00100100 // R1←M[(R0)]
10000000 // R0←(R0)＋1 ;&y
01010100 // R1←(R1)＋M[(R0)]
00100100 // M[(R0)]←(R1)
⑶已定义指令占用了高4位的10个编码，
操作码只可放在高4位时，最多还可定义的指令数为：
24－10＝6条； └←每条指令占1个操作码
操作码只可放在首字节时，最多还可定义的指令数为：
[(22－1)×3＋(24－1)]＋(24－10)×24＝120条
31

## Slide 34
§4.5 指令系统举例
*指令系统的性能：对硬件及软件的支持程度
对硬件的支持程度—
对软件的支持程度—
能否减少译码时间及执行时间
衡量指标：指令格式的规整性，
指令的操作功能、OPD的存取速度
能否减少指令条数及缩短指令字长
衡量指标：指令功能、寻址方式种类、地址码个数等
衡量指标的矛盾—规整性与指令字长、指令功能强弱等
*指令格式的优化方法：
采用大概率事件优先原则(扩展编码，仅支持高频操作/参数)，
操作码分开存放，重叠/隐含地址码(或内部参数)

## Slide 35
一、MIPS指令系统 --仅MIPS32
1、数据表示
*整数：二进制、定点格式、无符号及补码编码，8/16/32位
*浮点数：IEEE 754标准，单精度/双精度
*逻辑数：二进制、位向量格式、逻辑，长度同整数
2、OPD的存放
*存储器：按字节编址、32位地址空间，大端、对齐方式
*指令寄存器：只存放常数OPD，大端、不对齐方式
*寄存器：GPRs为32×32位，只存放32位OPD(短OPD需先位扩展)；
FPRs为32×32位，双精度OPD占用相邻2个FPR；
专用REG有PC、Hi及Lo(乘除时)、Cause及EPC(异常时)
使用约定—GPRs中注意$0、$31，其余再说
ALU只进行32位运算
理解为什么这么约定

## Slide 36
3、寻址方式
寻址方式 | 地址码组成 | 地址形成方法 | 注释
立即寻址 | Imme | OPD＝Imme | Imme为立即数
寄存器寻址 | rx | OPD＝(rx) | rx为GPRs号
基址寻址 | rx及disp | EA＝(rx)＋disp | disp为偏移量(有符号数)，相加时先位扩展
PC相对寻址 | disp | EA＝(PC)＋disp<<2 | 
伪直接寻址 | addr | EA＝(PC)高4位‖addr<<2 | ‖表示内容拼接
说明：通用寄存器(GPRs)中，R0恒为0，R31保存调用的返回地址 |  |  | 
*数据寻址方式：立即、寄存器、基址 ←无REG间接方式
*指令寻址方式：PC相对、伪直接，隐含(EA＝(PC)＋4)
思考： (了解指令格式后)
⑴为何相对寻址中disp要<<2？
⑵为何基址寻址中disp不<<2？
⑶为何不直接采用直接寻址？
指令4B对齐,可扩大寻址范围
短OPD为8位，应按1B对齐
指令字长＝MEM地址位数，op？
Notes: 思考：如何实现数据的直接寻址？R0+disp

## Slide 37
4、指令格式
共3种指令格式，采用定长指令字结构(32位)
 | 31~26(6b) | 25~21(5b) | 20~16(5b) | 15~11(5b) | 10~6(5b) | 5~0(6b)
R-型指令 | op | rs | rt | rd | shamt | func
I-型指令 | op | rs | rt | imme |  | 
J-型指令 | op | addr |  |  |  | 
注：op及func—操作码，rs、rt及rd—寄存器号(源及目的OPD)，
shamt—移位位数，Imme—立即数或偏移量，addr—形式地址
*指令格式的特征： (了解指令功能后)
操作码—采用扩展编码(R-型op＝000000)，分开存放，
地址码个数≤4个，目的OPD位置不固定
地址码—隐含寻址方式位(1种方式/地址码或多个op)，
参数分开存放(如基址寻址)
35
34
Notes: P35—REG个数与地址位数，P34—分开存放的依据

## Slide 38
5、指令功能
常用指令有31条，包数据传送、ALU运算、转移控制
*指令功能：
R-型指令—算术、逻辑、移位，小于置位、过程返回
I-型指令—加法、逻辑、赋值，存取，小于置位、分支
J-型指令—跳转、过程调用
(注意：R-型指令无not、<<A，I-型指令无subiu)
*指令格式的应用： 顺序型指令—R-型、I-型
转移型指令—I-型、J-型及R-型(1条)
特征：目的OPD位置隐含表示，寻址方式位隐含表示
(格式规整) (1种方式/格式、≈1种格式/指令)
*分支指令的特点： (仅有slt、sltu、beq、bne)
指令数量少(原应为10条)，无需保存标志(ZF/CF/SF)
40
($0)≡0的原因
addiu采用SExt的原因

## Slide 39
名称 | 功能 | op | rs | rt | rd | shamt | func
有符号加add | rd←(rs)＋(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100000
无符号加addu | rd←(rs)＋(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100001
有符号减sub | rd←(rs)－(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100010
无符号减subu | rd←(rs)－(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100011
与and | rd←(rs)& (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100100
或or | rd←(rs)¦ (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100101
异或xor | rd←(rs)^ (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100110
或非nor | rd←~((rs)¦(rt)) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100111
小于置位slt | rd＝((rs)＜(rt))?1:0 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 101010
无符号小于置位sltu | rd＝((rs)＜(rt))?1:0 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 101011
逻辑左移sll | rd←(rt)<<shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000000
逻辑右移srl | rd←(rt)>>L shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000010
算术右移sra | rd←(rt)>>A shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000011
逻辑左移sllv | rd←(rt)<<(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000100
逻辑右移srlv | rd←(rt)>>L(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000110
算术右移srav | rd←(rt)>>A(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000111
过程返回jr | pc←(rs) | 000000 | rs | 00000 | 00000 | 00000 | 001000
Notes: 设置有/无符号运算指令的原因是有符号溢出作为异常处理，或没有标志位、比较与后续操作合并
逻辑非用或非实现（与$0）

## Slide 40
名称 | 功能 | op | rs | rt | Imme
有符号加addi | rt←(rs)＋SExt(Imme) | 001000 | rs | rt | Imme
无符号加addiu | rt←(rs)＋SExt(Imme) | 001001 | rs | rt | Imme
与andi | rt←(rs)& ZExt(Imme) | 001100 | rs | rt | Imme
或ori | rt←(rs)¦ ZExt(Imme) | 001101 | rs | rt | Imme
异或xori | rt←(rs)^ ZExt(Imme) | 001110 | rs | rt | Imme
高位赋值lui | rt←Imme<<16 | 001111 | 00000 | rt | Imme
取字lw | rt←M[(rs)＋SExt(Imme)] | 100011 | rs | rt | Imme
存字sw | M[(rs)＋SExt(Imme)]←(rt) | 101011 | rs | rt | Imme
取字节lb | rt←SExt(M[(rs)＋SExt(Imme)]) | 100000 | rs | rt | Imme
取无符号字节lbu | rt←ZExt(M[(rs)＋SExt(Imme)]) | 100100 | rs | rt | Imme
存字节sb | M[(rs)＋SExt(Imme)]←(rt)7~0 | 101000 | rs | rt | Imme
相等转移beq | if((rs)＝(rt)) PC←(PC)＋4＋SExt(Imme)<<2 | 000100 | rs | rt | Imme
不等转移bne | if((rs)≠(rt)) PC←(PC)＋4＋SExt(Imme)<<2 | 000101 | rs | rt | Imme
小于置位slti | rt＝((rs)＜SExt(Imme))? 1:0 | 001010 | rs | rt | Imme
无符号小于置位sltiu | rt＝((rs)＜ZExt(Imme))? 1:0 | 000000 | rs | rt | Imme
跳转j | PC←(PC)高4位‖Addr<<2 | 000010 | Addr
过程调用jal | $31←(PC)，PC←(PC)高4位‖Addr<<2 | 000011 | Addr
37
Notes: 为使addiu指令具有subiu功能，Imme应为符号扩展。

## Slide 41
例2—若整型数组A的首址放在$10中，说明下列指令序列的功能：
00000020H：100011 01010 01011 00000 00000 01000
00000024H：001000 01011 01100 00000 00000 01000
00000028H：101011 01010 01100 00000 00000 01000
解—指令功能分别为$11←M[($10)＋8]，$12←($11)＋8，
M[($10)＋8]←($12)
因($10)＋8＝&A[0＋8/sizeof(int)]，故功能为A[2]＝A[2]＋8
例1—分别写出实现$1←($2)＋($3)、$1←($2)－2功能的指令字，其中运算均为有符号运算
解—指令字1为：000000 00010 00011 00001 00000 100000
指令字2为：001000 00010 00001 11111 11111 111110
39

## Slide 42
二、Pentium指令系统
1、数据表示
有整数、浮点数、位域(含逻辑数)、指针、压缩SIMD数、BCD数
(同MIPS) (32/38位) (64位) (8位)
2、OPD的存放
*存储器：按字节编址、32位地址空间，小端、对齐方式
*指令寄存器：只存放常数OPD，小端、不对齐方式
*寄存器：GPRs为8×32位，可存放8/16/32位OPD；
(8位采用部分REG方案、16位采用REG低端方案)
FPRs为8×32位，双精度OPD占用相邻2个FPR；
专用寄存器有EIP、CS/DS/ES/FS/GS/SS、EFLAG
(EFLAG中包含ZF/CF/SF/OF/AF等标志)
使用约定—GPRs中所有寄存器都有限制(详见寻址方式)
35
18
ALU可进行8/16/32位运算

## Slide 43
3、寻址方式
寻址方式 | 地址形成方法 | OPD存放部件
立即寻址 | OPD＝指令中的立即数 | 指令寄存器
寄存器寻址 | OPD＝(R) | 寄存器
直接寻址 | EA＝A | 存储器
寄存器间接寻址 | EA＝(B)或(I) | 
寄存器相对寻址 | EA＝(B)或(I)＋A | 
基址加变址寻址 | EA＝(B)＋(I) | 
相对基址加变址寻址 | EA＝(B)＋(I)＋A | 
比例变址寻址 | EA＝(B)＋(I)×S＋A | 
相对寻址 | EA＝(EIP)＋A | 
说明：通用寄存器R—EAX、EBX、ECX、EDX、ESP、EBP、ESI、EDI，基址寄存器B—EBX、EBP，变址寄存器I—ESI、EDI， A—偏移量，EIP—程序计数器，S—比例因子 |  | 
*数据寻址方式：除相对寻址外的寻址方式，隐含方式
*指令寻址方式：直接、寄存器间接、相对等，隐含方式
36

## Slide 44
4、指令格式
有多种指令格式，采用变长指令字结构(x字节)
*指令格式：[指令前缀+]指令本身 ←[ ]指可以缺省
*指令前缀： ←保持兼容性的常见方法
功能—显式指明指令本身的功能特征或参数类型
如：不改变指令本身，8/16位OPD→8/16位OPD和32/64位OPD
编码—与操作码的首字节互斥(无二义性)
使用—当前指令的特征或参数与之前指令相同时，相应的指令前缀可缺省
 | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1B
指令前缀 | 功能前缀 | 段前缀 | 操作数长度 | 地址长度前缀
 | 1B或2B | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1/2/4B | 0B或1/2/4B
指令本身 | 操作码 | 地址码R_R/M | 基/变参数SIB | 偏移量A | 立即数Imme
MOD
REG/OP
R/M
2b 3b 3b
SS
INDEX
BASE
2b 3b 3b
Notes: 功能前缀—LOCK，REP；段前缀—段覆盖，分支提示

## Slide 45
*指令本身：
操作码—采用扩展编码，分开存放；
用W位表示OPD长度，用D位表示目的OPD位置
OPi W
OPk
OPj
1B/2B 1B
MOD
R/M
OPk
D
MOD
D、W只有一种取值时缺省(隐含表示)
地址码—≤2个(且IMME及MEM型地址码均≤1个)，共3种地址码；
REG型
REG型
REG型
MEM型
IMME型
REG型
IMME型
MEM型
REG型
MEM型
REG型
R/M型
IMME型
R/M型
IMME型
R/M型
MOD
REG
R/M
A
MOD
OP
R/M
A
IMME
MOD
OP
R/M
A
REG-REG/MEM型：
IMME-REG/MEM型：
REG/MEM型：
地址码组合由操作码指明，仅R/M型需寻址方式位

## Slide 46
§4.4 指令系统发展
*指令系统的发展：
面向软件—强化指令的功能及种类
—→CISC(Complex Instruction Set Computer)
面向硬件—简化指令的功能及种类
—→RISC(Reduced Instruction Set Computer)
*指令系统对系统性能的影响：TCPU=IN×CPI×TC
面向软件—增加指令的功能及种类，可减少IN 及存储空间
面向硬件—减少指令的功能及种类，可减小CPI
存在问题—支持软件、支持硬件是矛盾的，且不易调和

## Slide 47
1、CISC指令系统
*CISC指令系统的目标：
侧重增强指令功能，以减少程序中的指令数(IN )
*CISC指令系统的特征：
·采用变长指令字结构，指令种类多、格式复杂、寻址方式多
·大多为REG-MEM型指令，执行时间较长(几个～几十个TC)
·指令功能复杂、悬殊大，编译程序复杂，执行控制复杂，不利于流水等技术
*CISC示例：
IA16(117+16)→IA32(+40+3+SSE)→IA64(+EM64T)→
SSE—MMX(57)、SSE(+70)、SSE2(144)、SSE3(+12)、SSE4(+50)
Notes: IA16含8086、80286指令集

## Slide 48
*RISC指令系统特征：
·采用定长指令字结构，指令种类少、格式简单、寻址方式少
·除LOAD/STORE外，都是REG-REG型指令(执行速度快[1TC])
·使用大量寄存器，便于编译优化、过程调用的快速实现
·执行控制简单，有利于流水、并行处理技术
2、RISC指令系统
*RISC指令系统的目标：
侧重简化指令功能，以提高指令执行速度(CPI)
*CISC示例：RISC 1有31条指令、78个寄存器
MIPS16有31条指令、MIPS32为150多条
46

## Slide 49
*CISC与RISC的比较：
硬件方面—RISC较好，得益于流水、并行技术
(速度、成本、功耗等方面)
软件方面—CISC较好，得益于已有软件、软件兼容性
性/价方面—相当，CISC成本低、更新快(市场份额大)
*CISC与RISC的发展：技术交融、和平共处
RISC—指令系统日趋复杂，纯RISC→类RISC、嵌入式方向
CISC—汲取RISC技术，纯CISC→CISC外壳＋RISC内核
(从80486起)
作业4-2：P166—8、9、11
3、CISC与RISC的发展