## Slide 1: 东南大学计算机学院
计算机组织与结构
主讲教师： 徐造林

## Slide 2
总 复 习

## Slide 3
考试题型(闭卷)
1、选择题（2分×14）
例1—下列总线仲裁方法中，易发生断链现象的方式是( )
A.链式查询 B.计数器定时查询 C.独立请求
例2—下列奇偶校验码中，假定只有一个有奇数个错误，则该校验码为( )
A.11001011 B.11010110 C.11001001
例—若X＝-1011，Y＝+1101，求[X]原、[-Y]补、[X]移，
求[X+Y]补、[X-Y]补，并判断结果是否溢出。
2、计算题（8分×4）
例—简述冯·诺依曼计算机存储程序原理的基本思想
3、简答题（5分×3）

## Slide 4
例1—用1K×4位SRAM芯片构成2K×8位的存储模块，说明需多少块芯片、画出模块内部的芯片连接图 ←第3章课件P39
例2—数据通路同P177图5.8，写出指令R1←(R2)+M[(R3)]的μOPCmd序列 ←第5章作业6(2)
4、应用题（13分＋12分）
考核要求：掌握基本概念、基本原理
考核方法：概念理解、量化分析、原理解释、应用或简单设计
※课程内容的考核属性表示：
重 要 性—层次有 、 、紫色文字、黑色文字
掌握程度—要求有☆、◇、△

## Slide 5
第1章 计算机系统概述
一、计算机硬件组成
1.冯·诺依曼计算机 ☆建立软硬件模型
硬件结构、存储器结构，程序组成、指令类型(顺序/转移)，
工作方式(预先存放到MEM、自动/逐条取指令并执行)
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
指令地址
2.硬件的结构与组成 ☆建立硬件结构、掌握基本概念
基本结构(2点改进)，部件组成(功能/结构)，部件互连(连接/传输)
CPU
主存
I/O接口1
…
I/O设备1
I/O接口n
I/O设备n
磁盘适配器
辅存(如HD)
主存控制器
总线接口
主要内容：硬件组成，工作过程，性能指标

## Slide 6
二、计算机的层次结构 △理解组成的任务(含需求)
层次结构，软件与硬件(性能/成本)，结构与组成(设计与实现)
三、计算机的工作过程
1.计算机的工作方式 ☆深入理解实现方案
程序执行的顺序表示(指令地址序列)，下条指令地址的形成特征，
程序执行的机制(循环的指令执行过程、循环与指令执行重叠)
2.程序执行的实现
PC←计算结果
取指令
分析指令
执行指令
PC←(PC)＋“1”
PC
主存
ID
＋“1”
地址计算部件
功能部件
转移时
IR
主存/GPRs
执行准备(2点[OS负责])，
操作过程(面向部件)

## Slide 7
四、计算机的性能指标
1.硬件的技术指标 ☆掌握概念、关联知识点
2.系统的性能指标 ☆熟练运用
机器字长（数据R长度）、CPU主频、存储容量(CPU可寻址空间)
响应时间—T响应＝TCPU＋T等待，TCPU＝IN×CPI×TC
吞 吐 率—TP＝∑IN(任务i)÷TCPU(所有任务)
〖例〗PPT1.P31例2
*本章总体要求：
①理解硬件组成(结构、部件、互连)
②理解工作过程(执行准备、执行机制)
③学会计算性能(关联软硬件)
4

## Slide 8
第2章 数据的表示与运算
一、数据的编码
1.数制转换 ☆熟练运用
2.机器数编码 ☆熟练运用
3.十进制数编码 △了解8421码
4.字符及字符串编码 △了解编码方法
5.校验码
原码、补码、移码的定义、特性、相互转换
冗余检验思想(检错及纠错的原理) ◇掌握
奇偶校验码—编码原理、编码方法、校验能力 ◇掌握
海明校验码—编码原理、校验能力、编码方法 △理解
主要内容：数据编码，数据表示，定点运算，运算器组织

## Slide 9
二、数据的表示
1.数据的表示方法 △理解相互关系
2.整数的表示 ☆深入理解、熟练运用
3.实数的表示 ☆深入理解、熟练运用
4.非数值数据的表示 ◇掌握运算方法
表示方法(进制/格式/编码)，数据的表示(表示方法＋长度)
表示与运算关系(结构-组成)，运算的处理需求(运算、溢出检测)
定点表示法，整数的表示，整数的类型转换(位扩展/截断)
(int默认用补码表示) └→运算实现
浮点表示法，浮点数的规格化，实数的表示(IEEE 754)
逻辑数的表示—表示方法，运算规则及实现
字符的表示—表示方法，运算规则及实现 ←需设置标志位
(含有符号关系运算)

## Slide 10
三、定点数的运算
1.加减运算 ☆熟练运用、掌握实现方法
2.移位运算 ◇熟练运用
3.乘法运算 △理解
补码加减、无符号加减的运算规则、逻辑实现、溢出判断
(原码运算不考) (标志位的形成)
〖例〗PPT2.P65例5
逻辑移位、算术移位的运算规则、溢出判断 (逻辑实现不考)
机器乘法实现思路 (☆深入理解)，
无符号/原码乘法的运算规则、逻辑实现、控制流程、溢出判断
四、浮点数的运算 △理解、运用
浮点加减运算的运算步骤 (乘除运算不考)
(十进制运算不考)

## Slide 11
五、运算器的组织
1.ALU的组成 ◇理解原理
功能(算术仅为加减)、接口、组成(组合逻辑、功能决定引脚)
2.运算器的组织 ◇理解原理、关联数据通路
功能(运算+暂存)、部件组成(2类)、部件互连(总线/点点)
└←数据通路的一部分
*本章总体要求：
①掌握数据的编码方法(重点是数值/非数值数据)
②理解数据如何存放在硬件中(表示方法与数据类型)
③掌握数据的运算方法(运算规则、溢出判断、逻辑实现)
④理解运算器如何组织(部件＋互连)
7
8

## Slide 12
例：已知计算机中有符号整数用8位补码表示，有/无符号整数的加/减运算均基于加法器实现。
1）若X=-33、Y=+44，写出[X]补、[Y]补、[X+Y]补、[X-Y]补；
2）产生溢出标志OF的三种表示方法。
3）关系表达式运算影响哪些标志位？
解：1）[X]补=1101 1111、[Y]补=0010 1100 、[-Y]补=1101 0100 ，
[X+Y]补=0000 1011，[X-Y]补=1011 0011
2）*判断方法①：用1位符号位判断
依据—正溢出(an-1=0)时zn-1=1，负溢出(an-1=1)时zn-1=0
溢出逻辑—OF＝an-1bn-1zn-1＋an-1bn-1zn-1＝(an-1zn-1)(bn-1zn-1)

## Slide 13
关系运算 |  | A≥B | A≤B | A＞B | A＜B | A＝B
实现 | 减法运算 | A－B，产生ZF及CF |  |  |  | 
 | 逻辑运算 |  |  |  |  | 
CF CF+ZF CF+ZF CF ZF
*判断方法②：用进位位判断
依据—正溢出时Cn-1=0、Cn-2=1，负溢出时Cn-1=1、Cn-2=0
溢出逻辑—OF＝Cn-1Cn-2
*判断方法③：用2位符号位变形补码判断
依据—正溢出时znzn-1=01，负溢出时znzn-1=10
溢出逻辑—OF＝znzn-1
3）

## Slide 14
第3章 存储系统
一、存储系统概述 ◇理解原理
技术指标，程序访问局部性，层次结构的组织、工作过程
主要内容：层次结构，RAM基础，主存，Cache，虚拟存储器
二、半导体存储器基础
1.SRAM ☆掌握原理、熟练运用
存储元组成与操作，芯片的组成、引脚组织、读写时序
2.DRAM ◇理解原理
存储元组成与操作，芯片的引脚组织、组成、操作时序、刷新
3.ROM △了解

## Slide 15
三、主存
1.主存的组成 ◇掌握概念
组成(ROM+RAM)、特性(容量可配置)
2.主存的逻辑设计 ☆综合应用
3.主存与CPU的连接 ☆综合应用
4.提高访存速度的措施 ◇掌握原理、可分析性能
基于SRAM芯片、采用位扩展/字扩展/字位扩展的主存设计
CPU外部接口，主存各信号线与CPU引脚的连接
〖例〗PPT3.P45例1(主存设计与连接)
增强的MEM(SDRAM、DDR SDRAM)的工作方式/原理，
多体交叉MEM(交叉/并行方式)的结构、工作原理

## Slide 16
四、Cache
1.Cache的基本原理 ☆深入理解
2.Cache的地址映射 ☆可分析性能
3.Cache的替换算法 △理解原理
4.Cache的写策略 △理解原理
性能，存储空间管理(交换单位/传送管理/硬件组织)，工作流程，结构
直接、全相联、组相联的映射规则、标记选定、地址变换
〖例〗PPT3.P68~P75例1~例4，自行汇总、比较
RAND、FIFO、LRU算法的思想、实现方法、硬件支持
全写法、写回法的思想、性能、工作流程、硬件支持
五、虚拟存储器（MMU） △理解相关概念
*本章总体要求：①可设计主存、并与CPU连接
②掌握Cache的组织与工作原理 (可扩展至任意缓冲器)
11

## Slide 17
例1：某CPU有16根地址线、8根数据线，命令线为IO/M、RD、WR。主存配置空间如右图所示，有2K×8b的ROM及
4K×4b的SRAM芯片可用。⑴需ROM、RAM芯片各多少
片？⑵写出各芯片所在地址范围及片选有效逻辑；
⑶画主存的内部连接图；⑷画主存与CPU的连接图
解：⑴所需芯片数量—ROM＝2块，RAM＝6块
⑵各芯片所在地址范围—芯片的地址范围连续
片选有效逻辑--操作地址∈所在地址范围
芯片片选有效逻辑 | 
A13～A12=00 | A11=0
 | A11=1
A13～A12=01 | 
A13～A12=10 | 
A13～A12=11 | 
芯片所在地址范围 | 
0K~2K-1 | 000X XXXXXXXXXX
2K~4K-1 | 001X XXXXXXXXXX
4K~8K-1 | 01XX XXXXXXXXXX
8K~12K-1 | 10XX XXXXXXXXXX
12K~16K-1 | 11XX XXXXXXXXXX
b7 ～ b4
1# SRAM
b3 ～ b0
0# SRAM
3# SRAM
2# SRAM
0# ROM
1# ROM
5# SRAM
4# SRAM
b7 … b0
RAM
ROM
4KB
0
12KB
m

## Slide 18
⑶主存的内部连接—
0#
ROM
WE
1#
ROM
0#
SRAM
1#
SRAM
2#
SRAM
3#
SRAM
4#
SRAM
5#
SRAM
A10～A0
D3～D0
D7～D4
A13
A12
A11
CS
2:4译码器
B
A
GE
Y0
Y2
Y1
&
&
Y3

## Slide 19
⑷主存与CPU的连接—主存地址从0开始(存储器访问时间计算)
主
存
CS
WE
A13
A12
A11
A10～A0
D3～D0
D7～D4
CPU
A13
A12
A14
A15
A11
A10～A0
RD
WR
D3～D0
D7～D4
IO/M
&
=1
&
CS＝(IO/M·(RD⊕WR))·(A15 & A14)

## Slide 20
例2：第3章作业第28题：某计算机的存储器按字节编址，主存地址空间为24位，配置有4MB的主存，主存块大小为32B，Cache有256个行，采用4路组相联映射、LRU替换算法、写回法写策略，Cache行的管理信息至少有多少位？
解：Cache组内行号：log24＝2位，组号为log2256―2＝6位；
主存地址：由群号、群内块号、块内地址组成；
块内地址为log2(32B/1B)＝5位，群内块号为6位；
群号为24―6―5＝13位，故Cache行的标记为13位；
采用LRU替换算法时，每个Cache行的LRU位为log24＝2位；
采用写回法写策略时，每个Cache行需设置脏位（1位）；
每个Cache行的管理信息至少有：
有效位(1位)+标记(13位)+LRU位(2位)+脏位(1位)=17位。

## Slide 21
第4章 指令系统
一、指令系统组成 ☆掌握信息约定方法
指令功能—数据操作(OP/存结果)、指令地址计算(2类)
指令格式—需约定信息(OP/格式、源/目/指令地址)→组成，
性能(2点)→信息的表示方法(显式/隐式)，
信息的编码(显式信息的约定)，指令字长
主要内容：指令格式，OPD的存放，寻址方式
二、OPD的存放 ◇理解概念
OPD | 长度表示 | 存放方法 |  | 数据地址
REG中 | OP码指明 (显式/隐式) | 所有位、REG低端/部分REG |  | REG编号
MEM中 |  | 端序(大/小) | 对齐(是/否) | 最小单元地址 (值受对齐影响)
指令中 |  | 端序(同MEM) | 对齐(否) | 
Notes: 指令信息的约定方法：先确定表示方式（哪些显式、哪些隐式），再进行编码（仅显式信息）

## Slide 22
三、寻址方式
1.指令寻址方式 ☆掌握概念、理解原理
2.数据寻址方式 ☆掌握概念、理解原理
寻址类型(顺序、跳跃)，寻址方式(隐含、直接/相对/隐含)，
寻址方式的识别(无、译码时)与实现(取指时、执行时)
寻址方式(立即/REG/直接/REG间接/基址/变址/隐含)，
地址码编码(方式位、地址参数的表示)，寻址方式的识别与实现
〖例〗PPT4.P28例1、P29例2，P33例3(理解指令信息如何约定)
四、指令系统发展 △理解相关概念
*本章总体要求：①理解指令信息的约定方法(表示方式及编码)
②理解数据在MEM中的存放方法(～地址码)
③理解寻址方式的地址形成方法(～地址码)

## Slide 23
例1—某计算机主存按字节编址，有符号定点数用补码表示，单地址指令格式如下图所示，基址REG和变址REG各有1个(分别记为RB和RI)。设(RB)=8000H、(RI)=0007H、(PC)=1234H，CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋“1” ，请
计算下列指令字①4428H ②2244H
③1390H ④3592H的OPD或OPD的EA
解—①4428H＝0100 0100 0010 1000B，
②2244H＝0010 0010 0100 0100B，基址寻址(A=44H)，
③1392H＝0001 0011 1001 0000B，变址寻址(A=90H)，
④3592H＝0011 0101 1001 0010B，相对寻址(A=92H)，
OP
F A
15 10 9 8 7 0
F＝00为立即寻址，01为相对寻址
10为基址寻址，11为变址寻址
[OPD]补＝28H
OPD的EA＝(RB)＋A＝8000H＋0044H＝8044H
OPD的EA＝(RI)＋A＝0007H＋0090H＝0097H
[disp]补＝92H，位扩展后的[disp]补＝FF92H，
转移目标的EA＝(PC)＋disp＝(1234H＋2)＋FF92H＝11C8H

## Slide 24
例2—某计算机采用Demo_IS指令系统，有符号定点数用补码表示，CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋“1”。⑴说明指令字84H的功能；⑵写出y=x+y的指令序列，x、y的MEM地址分别为14H、15H；⑶操作码只可放在高4位，最多还可定义多少条指令？若操作码只可放在首字节呢？
解—⑴84H＝10000100B，指令功能为R1←(R1)＋1
⑵指令序列为：00000000 00010100 // R0←14H ;&x
00100100 // R1←M[(R0)]
10000000 // R0←(R0)＋1 ;&y
01010100 // R1←(R1)＋M[(R0)]
00100100 // M[(R0)]←(R1)
⑶已定义指令占用了高4位的10个编码，
操作码只可放在高4位时，最多还可定义的指令数为：
24－10＝6条； └←每条指令占1个操作码
操作码只可放在首字节时，最多还可定义的指令数为：
[(22－1)×3＋(24－1)]＋(24－10)×24＝120条 (零地址指令)

## Slide 25
第5章 中央处理器
主要内容：CPU组成与工作流程，数据通路组织，控制单元组成，
异常及中断处理，指令流水线
一、CPU组成与工作流程 ☆深入理解
CPU的功能、组成、工作流程，指令的执行过程(*步骤及操作)
基础(需求)：冯氏模型(结构及工作过程)，指令系统
二、数据通路的组织
1.数据通路的组成 ☆深入理解、熟练运用
通路部件、通路结构(总线/点点)、μOP及其控制(μOPCmd)，
指令执行过程的组织(各μOPCmd序列→CPU控制需求[状态转换图])
〖例〗教材P180例起5.1及例5.2，注意寻址方式的实现

## Slide 26
2.数据通路的设计 △了解设计流程
指令周期类型，数据宽度、设计方法，单/多周期DP的设计示例
数据通路的组成实例：

## Slide 27
三、控制器的组成
1.控制器的基本结构 ◇理解原理
2.时序信号的形成 ◇理解原理
3. μOP控制信号的形成 △了解功能
4.硬布线控制器的设计 △了解设计流程
5.微程序控制器的设计 ◇理解原理
组成(3个部件)，工作原理(循环产生μOPCmd)，类型(2种)
基础(需求)：状态转换图(指令及中断响应μOPCmd序列的整合)
时序系统组织(基于状态转换图，信号个数/序列种类[如图5.25])，
时序电路组成(定时逻辑、信号发生器)，定时方式(基于μOP，3种)
[CLK→CP] [CP→节拍及脉冲]
引脚信号、内部逻辑(状态转换图的需求)
工作流程的实现方法，CU组成、工作原理 (共理解3张图)

## Slide 28
四、异常及中断的处理
1.基本概念 ◇掌握概念
异常及中断的处理时机/分类/返回方式
2.处理过程 ◇理解原理
处理过程(3段)，响应需完成的任务(3点)
3.中断机构的组成 △了解基本结构及功能
五、指令流水线技术 ◇掌握概念、理解原理
工作原理、组成要求、性能、分类
*本章总体要求：①理解CPU的组成与工作流程
②能够组织指令的执行过程(基于DP)
③理解状态转换图的实现方法(时序/μOP)
④理解中断响应的任务及相关概念
⑤了解指令流水线的基本组成及工作原理

## Slide 29
第6章 总线及互连
1.基本概念 ☆掌握概念
分类、特性(4点)、性能指标，操作过程 (步骤及操作)
2.总线仲裁 ◇理解原理 (第1步的组织)
3.总线定时 ◇理解原理 (每步时长的组织)
4.总线传输 △了解 (后3步的组织)
5.总线结构 △了解提高性能的方法
集中式仲裁(3种)的仲裁线连接、仲裁时机、仲裁方法、特点
3种定时方式（同步、异步、半同步）的定时原理、联络方式、特点
传输需求、所支持模式的表示与实现，总线标准(特性示例)
(不同事务) (不同协议)
总线结构(3类)的类型、特点，总线接口单元的类型、功能
*本章总体要求：掌握基本概念，理解总线操作过程的组织方法

## Slide 30
第7章 输入输出系统
主要内容：I/O系统组成，外设组成，接口组成，传送控制方式组织
一、I/O系统组成
1.I/O系统组成 △了解软/硬件关系
I/O的性能，硬件组成，软件组成(I/O指令格式)
2.外设与主机的联系 ☆掌握传送实现的基本条件及组织方法
3.I/O的传送控制方式
二、外部设备 △掌握概念、了解组成
输入设备、输出设备的组成、工作原理，
磁盘的结构、工作原理，辅存性能指标，磁盘信息记录格式
连接方式(传送实现原理、总线地址含义)，编址方式，
识别方法，数据传送方式(2种)
目标，4种方式的传送控制原理、I/O所占CPU时间计算*

## Slide 31
三、I/O接口 △了解概念
功能、I/O端口类型，组成、信息中转原理，I/O端口的访问
四、程序直接控制I/O方式 ◇理解控制流程→硬件组织
程序查询方式—I/O控制流程，I/O接口组织、工作过程组织
直接传送方式—I/O控制流程，I/O接口组织
五、程序中断I/O方式
六、DMA I/O方式
◇理解中断过程→软/硬件组织
I/O控制流程，中断的类型(＋多重中断)，中断过程(面向实现)，
I/O接口组织，识别中断源(→中断控制器)，
中断系统举例(理解各部件如何协同)，多重中断及中断屏蔽
△了解DMA的传送过程
I/O控制流程，传送方式，I/O功能→DMA接口结构→传送过程
I/O接口组织(通用型/增强型)
*本章总体要求：掌握I/O的软硬件关联，理解各I/O方式的接口组成